ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка на кравеферма,

стопанисвана от регистриран земеделски производител

Венцислав Николов Монов,

местност „Шавара“, землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца

Във връзка с осъществяване на текущ контрол и в изпълнение на Заповед №18/24.02.2014г. на Директора на РИОСВ-Враца, на 25.02.2014г. е извършена комплексна проверка от експерти на РИОСВ-Враца за установяване степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство по отношение на компоненти води и почви.

Кравефермата функционира от месец декември 2009г., изградена е в частен имот, собственост на ЗП Венцислав Монов (ПИ №001036, местност „Шавара“, в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца).

Животновъдната дейност е регламентирана по реда на Глава VI от Закона за опазване на околната среда с Решение № ВР-05-ПР/2006г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС издадено от Директора на РИОСВ-Враца.

Проектният капацитет на кравефермата е 52 броя едри рогати чифтокопитни животни, като в момента на проверката се отглеждат 32 броя дойни крави. През зимния сезон се прилага оборен режим на отглеждане, а през летния - пасищен режим. За производствено-битови нужди обекта е водоснабден от собствен източник (геран), изграден в границите на имота. Добитото мляко се събира в млекосъбирателна вана в обособено помещение за целта.

Почистването на кравефермата е по сух способ, като събирането и временното съхраняване (дофермертиране) на сухия торов отпад се извършва в границите на имота, като се използва разделена на участъци покрита бетонова площадка (торище) с обща площ 220 м3.

Течната торова фракция от обора се отвежда по 2 успоредни улея към 2 водоплътни бетонови шахти, в които се отвеждат и отпадъчните води формирани от измиването на млекосъбирателната вана и помещението, в което е монтирана.

След ферментиране твърдият и течния торов отпад се използват за наторяване на собствени обработваеми земеделски земи.

От ОбП„Чистота-гр.Мездра“ са предоставени съдове за събиране на битовите отпадъци, които се извозват 2 пъти месечно на РДНО Враца-Мездра.

По време на проверката е извършен оглед на терените около кравефермата, не се констатира наличие на депонирани количества оборска тор извън определените за целта места, както и следи от отток на отпадъчни води към р. Моравишка.