ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка на газонефтено находище „Селановци”,

стопанисвано от „Проучване и добив на нефт и газ” АД,

намиращо се в местност „Раев дол“, землището на с. Селановци,

общ. Оряхово, обл. Враца

Във връзка с осъществяване на текущ контрол и в изпълнение на Заповед №88/23.08.2013г. на и.д. Директор на РИОСВ-гр.Враца, на 27.08.2013г. е извършена комплексна проверка на обект газонефтено находище „Селановци”, от експерти на РИОСВ-Враца, за установяване степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство по отношение на компоненти води и почви, вредни физични фактори – отпадъци и опасни химични вещества.

„Проучване и добив на нефт и газ” АД е с предмет на дейност търсене, проучване, добив и реализация на суров нефт и природен газ. Разработваното от дружеството находище „Селановци“ се намира на територията на землищата на селата Лесковец и Селановци.

В момента на проверката добива се извършва от сондажи Р-9, Р-10 и Р-11 при непрекъснат режим на работа, нефтената емулсия се транспортира до „Българска петролна рафинерия“ ЕООД в с. Дисевица, обл. Плевен, резултатите и заключенията са следните:

- Води и почви

Прилага се дълбочинно-помпен метод на добив, като посредством индивидуални тръбопроводи (шлейфи) продукцията от сондажите се отвежда до нефто-газосъбирателен пункт (НГСП)-Селановци, където се извършва сепарирането на природния газ и отделянето на формационната вода, получена в процеса на добива на нефт и газ след двустепенна сепарция на газа, дегазиране и отстояване на нефтената емулсия и допълнително отделяне на нефта. Т.нар. попътни пластови води се събират в специална метална цистерна, от която с автоцистерна се извозват за гравитачно реинжектиране в сондаж Р-3, намиращ се в местност „Лъката“, в земл. на с. Селановци, съгласно Разрешително №0161/24.04.2007г. за ползване на воден обект за реинжектиране на води в подземен воден обект (продължен срок с Решение №1107/05.07.2013г.на Директора на БДУВДР-гр.Плевен). В РИОСВ-гр. Враца е представен Доклада за 2012г. за извършения собствен мониторинг на качеството на отвежданите, попътните и подземните води от хоризонти разположени над хоризонта водоприемник, както и на качеството на почвата в зоната на нагнетателния сондаж Р-3. Резултатите от лабораторните анализи не показват превишения над допустимите концентрации на веществата във водите от водния обект. Представена е и информация за количествата реинжектирани попътни нефтени води за I-во и II-ро тримесечие на 2013г. По време на проверката не е установено наличие на следи от изливане върху земната повърхност на отпадъчни води в процеса на транспортиране от НГСП до сондаж Р-3, както и в процеса на реинжектирането им. Наземното оборудване на сондаж Р-3 се поддържа в изправност. На площадката на НГСП се формират битовите отпадъчни води, които се транспортират до РШ на колектор I на канализационната мрежа на гр. Оряхово, съгласно договор с „ВиК“ ООД, гр. Враца – район Оряхово.

- Вредни физични фактори – Отпадъци

Дънните утайки от резервоара за съхранение на нефт се почистват периодично (през две години) от лицензирани фирми, в присъствието на представители на Митници. Не са констатирани разливи от нефт и нефтопродукти на територията на сондажа.

- Опасни химични вещества

Произвежданите химични вещества от дружеството не подлежат на регистрация, съгласно Регламент 1907/2006г. по REACH. За пуснатите на пазара химични вещества е извършена нотификация, съгласно чл. 40 на Регламент 1272/2008г. – CLP. Спазват се условията по съхранение на опасни химични вещества, посочени в информационните листове за безопастност (ИЛБ) на дружеството. Направена е оценка за съхранение на химичните вещества, съгласно действащото законодателство.