Д О К Л А Д

за

извършена комплексна проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа                      от експерти на РИОСВ-Враца на 18.04.2012г.

В изпълнение на Заповед №37/12.04.2012г. на Директора на РИОСВ-Враца, съгласно утвърден от МОСВ график е извършена проверка с цел контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) №249-Н0-ИО-А1/2012г., издадено на Община Оряхово за експлоатация на Регионално депо Оряхово.

Приемат се битови отпадъци от общините Оряхово,  Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа.

В момента на проверката се експлоатира клетка 1, клетка 2 е в строеж, а за клетка 3-предстои изграждане.

Извършена е проверка на място на работата на депото, на използването на ресурси (вода, електроенергия, спомагателни материали), емисии в отпадъчни води, шум, управление на отпадъците, опазване на почвата и подземните води, мерки за предотвратяване и действие при аварии.

Направена е основна ревизия на канализационната система и пречиствателните съоръжения за отпадъчните води. Изгребана е утайката от хлораторната шахта и съоръженията са почистени, за което РИОСВ-гр.Враца е информирана от Община Оряхово с писмо изх. №32.00-30/17.04.2012г., с което е изпълнено предписание на РИОСВ-гр.Враца дадено с Констативен протокол от 06.04.2012г.

Взети са водни проби за анализ от АРЛ-гр.Враца от:

-смесен поток производствени отпадъчни води от дезинфекционен трап, битово-фекални води от административна сграда, гаражи и КПП в стопански двор №1 и дъждовни води от източната част на стопански двор №1.

-дъждовни води от стопански двор №2.

В резултат от направената проверка са дадени три предписания:

1. Да се представи в РИОСВ-гр.Враца документация за пречиствателните съоръжения (КПС), разрешени с условие 10.1.1.1., съдържаща:

•контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

•оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;

•честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

•вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и

•необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръженията.

2.Площадката за съхранение на «Б-Б» кубове с негодни за употреба пестициди не отговаря на изискванията по Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, а именно: Да се изгради ограда и поставят ясни надписи за предназначението й и вида на отпадъците, които се третират в нея.

3. Да се представи в РИОСВ-гр.Враца актуализирана собствена оценка по ЗОПОЕЩ, предвид възникналия пожар на 19.06.2011г.