## Доклад за извършена комплексна проверка на

## ЕТ“Йордан Величков-Влади”, с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца

Във връзка със Заповед №46/25.04.2012г. на Директора на РИОСВ-Враца на 27.04.2012г. е извършена комплексна проверка  на оранжерия на ЕТ“Йордан Величков-Влади”, с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца. по следните компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, води и отпадъци. В обекта се извършва оранжерийно производство на краставици на площ от около 30 дка  по метода “Хидропоника”.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и фактори на околната среда:

Опазване чистотата на въздух:

За производствени нужди паровата централа  към оранжерията разполага с 2бр. горивни инсталации ВК№1- 4МW и ВК№2- 4МW  на твърдо гориво /дърва и слънчогледови люспи/. В момента на проверката горивните инсталации не работят поради липса на технологична необходимост. Водогреен котел №1 работи 160 часа/средномесечно, а Водогреен котел №2 работи 200 часа/средномесечно. За пречистване на отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух при експлоатация им към всеки от тях са изградени пречиствателни съоръжения- по 4 бр. циклони и по 1 бр. скрубер. Предстои извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от Акредитирана лаборатория.

Опазване на водите:

За капковото напояване на оранжерията има Разрешително №11120035 от 04.11. 2011г. за водовземане от повърхностен воден обект- р. Ржанска, приток на р. Искър издадено от Директора на БДУВДР-Плевен. Битово-фекалните отпадъчни води се пречистват в 4бр. бетонови утаители и след избистряне се включват в попивна яма. Дъждовните води се оттичат чрез съществуваща дъждовно отводнителна канализация преминаваща през с. Зверино и заустена в р. Искър.

Управление на отпадъците:

За пуснатите на пазара опаковки фирмата има сключен договор с Колективна организация “Екобулпак” АД, гр. София- същият е актуализиран с Анекс от 01.01.2012г. Изплатена е продуктовата такса за І-то тримесечие на 2012г. редовно се изготвят месечни справки декларации за пуснатите на пазара опаковки, като имат вътрешно-фирмена спецификация за 2012г.

Отпадъците от хартия и найлон се събират разделно и се предават на “Екобулпак” АД,  гр. София.  Битовите отпадъци се събират в 2бр. контейнери тип ”Бобър” и периодично се извозват от Общинско предприятие “Чистота”- гр.Мездра на РДНО Враца-Мездра. Растителните отпадъци се събират на площадка на територията на фирмата и периодично се извозват от ОбП ”Чистота”.

Растителната защита на оранжерията се извършва от външна фирма и на обекта не се съхраняват препарати за растителна защита.

От извършената комплексна проверка няма издадени предписания на Дружеството.