Във връзка със Заповед №15/28.02.2012 г. на Директора на РИОСВ-Враца за установяване степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство по отношение на компонентите на околната среда – атмосферен въздух, води и вредeни физични фактори-отпадъци и шум, на 01.03.2012 г. беше извършена комплексна проверка на “Агротехчаст” АД, гр. Оряхово, ул. “Врачанско шосе”. Дружеството е производител на прикачен инвентар за селскостопанска техника и контейнери “Мултилифт” за вътрешния и външния пазар.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и вредни физични фактори:

- Атмосферен въздух:

Съгласно категоризацията и изискванията на чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 (ДВ, бр. 96/2003 г., посл. Изм. ДВ, бр. 40/2010 г.), в РИОСВ-Враца е представена в срок информацията относно консумацията на разтворител (КР) и количествата вложен разтворител (КВР) за 2011 г. за дейности №5 и №8. Използваните количества летливи органични вещества (ЛОС) са под долните ПСКР (дейност №5 – 0,235т, дейност №8 – 1,016т).

Боядисването на металните изделия е на ръка с пистолет и чрез потапяне в грунд, и се извършва във вентилирани и обособени за целта помещения. Основно се използват алкидна боя, алкиден и полиуретанов грунд, производство на турското дружество “Алеко”, които се съхраняват в склада на дружеството.

В склада на дружеството, по време на проверката, има наличност от 5 бр. х 18,8 кг. алкиден грунд и 7 бр. х 18,8 кг. алкидна боя. Продуктите се закупуват от склад на едро в гр. Плевен и съответстват на изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр.20/2007г., изм. ДВ, бр.25/2010г.), като с това е изпълнено предписание на РИОСВ-Враца с постоянен срок на действие дадено с протокол № 86-НВ/ХХ/РВот 18.03.2011 г..

За почистване и обезмасляване на детайлите преди боядисване се използва кореселин  - 235кг. Справката за използваните количества продукти за нанасяне на покритие през 2011г. е представена в срок в РИОСВ-Враца.

За отопление през зимния период се използва котел на твърдо гориво с мощност 58 kW.

- Води:

Обектът се захранва с питейна вода от градския водопровод, съгласно договор с “ВиК” ООД, район Оряхово. Водата необходима за охлаждане на металообработващите машини е включена в оборотен цикъл, не се формират производствени отпадъчни води. Минималните количества битово-фекални отпадъчни води се третират в попивна яма. Част от дъждовните води от площадката се събират в резервоар и се използват за охлаждане на машините, а останалата част се отвежда в дере “Турски дол”.

- Вредни физични фактори - Шум:

При извършеното измерване на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда от дейността на дружеството, от АРЛ-Враца към ИАОС-София, съвместно с РИОСВ-Враца, през 2011 г. не са констатирани наднормени  нива.

През 2012 г. отново предстои да бъде извършено измерване, по определените за целта пунктове разположени по контура на производствената площадка.

- Вредни физични фактори - Отпадъци:

За дейности с отпадъци дружеството има издаден регистрационен документ №05-РД-04/2005г.. Формираните отпадъци (метални изрезки и стружки) се събират в палета и в контейнери и се предават на “Косаня” ЕООД, гр. Мизия, на база сключен договор. Битовите отпадъци се събират в 2 броя контейнери тип “Бобър” и периодично се извозват на РДНО-Оряхово.