Утвърдил:

ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА

/инж.Н. ВАЧЕВА/

## Доклад за извършена планова комплексна проверка на

## „Стройкерамика”АД, гр. Мездра – цех Мездра

## Във връзка със Заповед №89/14.07.2014г. на Директора на РИОСВ – Враца и утвърден от МОСВ План за контролна дейност на инспекцията през 2014г., на 16.07.2014г. е извършена планова комплексна проверка на „СТРОЙКЕРАМИКА”АД, гр. Мездра – цех Мездра.

I. Цел на проверката

## Проверката е извършена във връзка с осъществяване на текущ контрол, по изпълнение на условията заложени в Комплексно разрешително №70/2005г., съвместно с Басейнова дирекция (БДУВДР) - гр. Плевен.

## На място е проверена работата на посочените в КР инсталации: капацитет, използване и съхранение на ресурси (вода, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива), емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, шум, управление на отпадъците, опазване на почвата и подземните води, резултати от извършен мониторинг, мерки за предотвратяване и действие при аварии.

## ІІ. Проверени инсталации и дейности

Предмет на проверка е „Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ”, попадаща в приложение 4 на ЗООС, и нейната експлоатация. Проверените условия и констатациите за тяхното изпълнение са отразени в “Списък за проверка на изпълнението на условията на Комплексното разрешително №70/2005 г. на „СТРОЙКЕРАМИКА” АД, гр.Мездра – цех Мездра,16.07.2014 г.”

III. Констатации от проверката по условия, компоненти и фактори на околната среда:

Инсталацията за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ е въведена в нормален режим на експлоатация на 21.04.2014г.

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексното разрешителното се съхраняват на площадката и се прилагат.

По условие 4. Капацитет на инсталацията: Условието се изпълнява. Годишното количество произведена продукция, документирано и докладвано с ГДОС за 2013г. е 8 927.5t,   произведената продукция е с капацитет 56.50 т/24ч.

От началото на производствения цикъл за 2014г. (23.04.2014г.) са произведени приблизително 200 000бр. тухли на месец (за м.май и юни), което представлява 1260т. продукция средно на месец.

По условие 5. Управление на околната среда: Условието се изпълнява. Представени са  актуализирани списъци на лицата, отговорни за конкретните дейности по изпълнение на условията в КР. Изготвени и представени са всички инструкции, свързани със СУОС. Водят се дневници към инструкциите.

Има изготвена годишна програма за обучение на персонала, извършващ дейности по изпълнение на условията на разрешителното.

По условие 7. Уведомяване: Условието се изпълнява. Операторът е подготвил списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани при аварийни или други замърсявания. До момента на проверката няма настъпили аварийни или други замърсявания.Не се планира промяна в работата на инсталацията.

По условие 8. Използване на ресурси: Условието се изпълнява.

- 8.1. Използване на вода: Операторът има сключен договор с „ВиК” ООД- гр. Враца №100779/2009 г., който е актуален към момента. Използваното количество вода за 2013г. е докладвано с ГДОС и не превишава годишната норма на ефективност зададена в КР. Количества използвана вода се документират след измерване. Води се дневник ежемесечно. Използвано годишно количество вода за 2013г. е 609м3 (по КР 3 717 м3). Използваното количество за единица продукт е 0.068 м3 .  От началото на годината използваното количество вода е 105 м3.

Операторът има издадено Разрешително №101415/27.02.2006 г. за водовземане от язовир Върбешница, Издадено е решение №1244/03.01.2014г. за изменение и продължаване срока на действие до 2018г.

Договорът за доставка на вода за производствени нужди е с «Хемус-М» АД, гр. Мездра. Оборотната охлаждаща система е със затворен цикъл. Извършват се ежедневни проверки.

- 8.2.Енергия: При работатат на инсталацията през 2013г. не е превишена годишната норма за ефективност при употреба на електроенергия. Прилага се писмена инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества. За консумираната електроенергия се води дневник ежемесечно. Използвано количество електроенергия за единица продукт през 2013г. е 0,04487 MWh/t тухли (съгласно КР е 0,05909 MWh/t тухли). Цялото количество изразходвана енергия от инсталацията за 2013г. е 400,553 MWh. Общата консумация е 458,316 MWh. От началото на производството за 2014г. са изразходвани 181 365 KWh.

- 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива: Всички инструкции, които се изискват по условието са изготвени и се прилагат. Използваните суровини, спомагателни материали и горива не превишават по количество и не се различават по вид от посочените в КР.

Резервоарът по Условие 8.3.4.4 е снабден със стоманена обваловка. Извършват се периодични проверки на резервоара и обваловката. Води се дневник за извършените проверки. Не са констатирани течове.

През 2013г. употребеното количество глина е 8943т. при норма 54000т. Количеството за единица продукт е 1, 002т/т тухли, при норма 1,47т/т тухли. Извършени са 6 бр. оценки – в периода на работа на инсталацията. За 2014г. до момента н апроверката използваното количество глина е 850 кубика.

Съхранението на  въглища за работата на Инсталацията се осъществява на открита  бетонирана площадка с навес. Операторът не използва шлам при осъществяване на дейността.

На площадката се съхраняват масла. Смазочното масло се използва според технологичните норми. Има превишение на количеството на смазочното масло за година. Операторът отчита при изготвянето на ГДОС цялото количество използвано масло на площадката, а техниката с която става обсружването на инсталацията е остаряла и е необходимо по често доливане на масло,  откъдето идва и превишението.

По условие 9. Емисии в атмосферата: Условието се изпълнява. Дебита на технологичните газове от точковите източници не превишава посочените в КР. Спазват се нормите на емисиите съгласно КР. Не се измерва HF поради липса на датчици към газоанализаторите на РЛ – Враца. Годишно количество HF се дава чрез изчисление. Няма наличие на други организирани и допълнителни източници на емисии в атмосферния въздух. Спазва се честотата на мониторинга. Извършени са периодични измервания от РЛ  Враца – Протокол от изпитване №06-0298/18.07.2013г. и протокол от изпитване №07-0690 от 18.07.2013г на РЛ  Монтана. Измерените параметри са в норма. Предстои до края на 2014г., операторът да извърши СПИ.

Няма постъпвали оплаквания за миризми от производствената дейност на Дружеството.

По условие 10. Емисии на отпадъчни води: Условието се изпълнява. През 2013г. количеството заустени отпадъчни води е 415 м3 (при разрешено съгласно КР 3760 м3). Количеството на емисиите в отпадъчните води е установено Протокол №06-0309 /30.07.2013г. на РЛ – Враца и Протокол 001-1232/05.08.2013г. на АЛ София. Дебитът на отпадъчните води е установен  на база измерено количество заустени води за единица време при извършване на собствен мониторинг. Годишното количество заустени отпадни води е изчислено на база Методика за изчисляване.

По време на проверката бяха взети водни проби съвместно с РЛ Враца.

За събиране на битово-фекални води се използват два броя бетонови септични ями. В момента на проверката нивото  на утайката в пречиствателните съоръжения е под допустимите оптимални стойности.

Всички изисквани по условието инструкции са  изготвени и се прилагат. Водят се дневници за извършените проверки и установяване на съответствия. Не са констатирани несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

По Условие 11. Управление на отпадъците: Условието се изпълнява. Образуваните отпадъци се събират разделно, на определени за целта места, които са обозначени с код и наименование на съответния вид отпадък. Предварително третиране се прилага за хартиени и картонени опаковки. За другите видове отпадъци няма техническа възможност.

Флуорисцентните тръби се събират в закрито помещение, отделно от други отпадъци. Осигурено е необходимото количество сяра. Площадката е обозначена и маркирана.

Моторни масла се съхраняват в метални варели на закрито.

Временно се съхраняват се отпадъчни керамични изделия (101208); стърготини, стружки и изрезки от черни метали (120101); хартиени и картонени опаковки (150101);  черни метали (160117). Отпадъка от керемидени изделия се използва за насипи и възстановяване на релефа в отработените  пространства на кариери за глина. Отпадъчна смес преди термична обработка се влага в производството.

За транспортирането на отпадъците е представен е договор с “Хефти Металс ЕООД”, гр. София, база гр. Мездра. Предавани са акумулатори и ЧМ. Представен е сертификат за произход на отпадъците.

За оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците се предават на лицензирани фирми:

- битовите на - ОБП ”Чистота”-Мездра

- опасните на “Хефти Метълс” ЕООД София

- ОЧЦМ на “Хефти Метълс” ЕООД София.

Води се редовно отчетна книга за количествата образувани и предадени производствени и опасни отпадъци. Изпратен е Годишен отчет за отпадъците за 2013 г. в ИАОС-София.

Дружеството заплаща продуктова такса за пусната на пазара стока. Има сключен договор с Колективна организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки - “ЕКОПАК-България” АД, гр. София, който е актуален към момента (Удостоверение №885/01.01.2006г.). Изготвена е вътрешно фирмена спецификация за 2014г. Представени са месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки до месец април 2014г. включително. Заплатена е годишна вноска към - “ЕКОПАК-България” АД, гр. София, за 2014г. изчислена въз основа на годишна прогноза. Изравняване се извършва в края на годината.

Изготвените инструкции по условието се изпълняват. Водят се дневници.

По условие 12. Шум: Условието се изпълнява. Не се превишават нивата на шум. Не са извършвани замервания на нивото на шум в мястото на въздействие, поради голямото отстояние (над 1000м.) от жилищната зона и наличие на допълнителни източници на шум.

През 2012 г. са извършени замервания от РЛ-Враца. Изготвен е Доклад №1/2012г. с резултатите от СПИ от мониторинг на промишлени източници на шум в околната среда. Същият е представен и утвърден в РИОСВ Враца. Няма постъпили оплаквания за шум.

Съгласно честотата на мониторинг заложена в КР (Условие 12.2.1) , Дружеството предстои да извърши СПИ през 2014г.

По условие 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване: Условието се изпълнява. Има изготвени и се прилагат инструкции. Водят се дневници.

Операторът не  извършва отвеждане на вредни отпадъци в почвата и подземните води. Осигурени са сорбиращи материали (пясък) за почистване, в случай на разливи на вредни вещества.

По условие 14. Предотвратяване и действия при аварии: Условието се изпълнява. Операторът има изготвен и утвърден План за действие при аварии. Води се документация за възникналите случаи. До момента няма възникнали случаи на залпови замърсявания и аварии. Има изготвени инструкции и се водят дневници.

Операторът има изготвена собствена оценка за заплаха от екологични щети и планирани мерки за отстраняване на екологични щети за обекта. Включен е в Публичния регистър на операторите извършващи дейност по Приложение №1 на ЗОПОЕЩ.

По условие 15. Преходни и анормални режими на работа Условието се изпълнява. С писмо Вх.№ 824/24.04.2014г. Операторът е уведомил РИОСВ – Враца за въвеждането на инсталацията в нормален режим на работа от 23.04.2104г.

По Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Операторът не възнамерява да прекратява на дейността на инсталациите, посочени в Условие.2 на настоящото разрешително или на части от тях.

ІV. Съответствие, последващ контрол

В РИОСВ - гр.Враца е представен ГДОС за 2013г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР.

## При проверката не са констатирани несъответствия с условията в Комплексно разрешително №70/2005г., издадено на „СТРОЙКЕРАМИКА”АД, гр. Мездра – цех Мездра.

Няма издадени предписания.