Утвърдил:

ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА

/инж.Т.ГЕРГОВА/

## Доклад за извършена планова комплексна проверка на

## “Метизи” АД, гр. Роман,  обл. Враца

## Във връзка със Заповед № 111/20.09.2012г. на Директора на РИОСВ-Враца на 28.09.2012г. е извършена комплексна проверка по отношение спазване на условията в издадено Комплексно разрешително № 78/2005г., актуализирано с Решение № 78- НО– ИО– А1/ 2011г. на  “Метизи” АД, гр. Роман,  обл. Враца издадено за експлоатация на инсталация за производство на стоманени телове, стоманени въжета, арматурни снопове, пирони, сита и сапани.

## Извършена е проверка на място на работата на посочената инсталация, капацитета на инсталацията, използване и съхранение на ресурси (вода, електро и топлоенергия, суровини, спомагателни материали и горива), емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, шум, управление на отпадъците, опазване на почвата и подземните води, резултати от извършен мониторинг на всички емисии, мерки за предотвратяване и действие при аварии.

## Проверените условия и констатациите за тяхното изпълнение са отразени в “Списък за проверка на изпълнението на условията на комплексното разрешително № 78/2005г., актуализирано с Решение № 78- НО– ИО– А1/2011г. на “Метизи” АД, гр. Роман – 28.09.2012г.”

## В експлоатация са следните  разрешени инсталации и тяхният капацитет не се превишава:

Инсталации, обхванати от Разрешителното, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС:

Инсталация за производство на стоманени телове, стоманени въжета, арматурни снопове, пирони, сита и сапани, включваща:

1. Повърхностна обработка на метали, чрез химични процеси, състояща се от:

- 1 Байцова линия, състояща се от:

- 6 броя байцови вани всяка с обем 8 м3;

- 1 брой вана за варуване с обем 8 м3;

- 1 брой вана за бораксуване с обем 8 м3;

- 2 Термобайцови агрегата, състоящи се от:

- 2 броя байцови вани всяка с обем 4 м3;

- 2 броя вани за бораксуване всяка с обем 4 м3;

- 2 Агрегата за покрития, състоящи се от:

- 1 брой вана за байцване с обем 10 м3;

- 1 брой вана за байцване с обем 8 м3;

- 2 броя вани за байцване всяка с обем 7 м3;

- 1 Агрегат за фосфатиране, състоящ се от:

- 1 брой байцова вана с обем 4 м3;

- 1 брой вана за фосфатиране с обем 4,8 м3;

2. Обработване на черни метали в 2 Агрегата за горещо поцинковане на телове и полуфабрикат, включваща:

- 1 брой вана за поцинковане с обем 3,6 м3;

- 1 брой вана за поцинковане с обем 2 м3;

Инсталации, не попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС:

- Инсталация за производство на алуминиеви жици и АСП;

- Парен котел (ПКМ 4);

- Водогреен котел за отопление (ОВМ-1000);

- Инсталация за производство на химически чиста и акумулаторна сярна киселина в дестилационни батерии;

## Въз основа на извършената проверка и   констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство на Дружеството са издадени и 3бр. Предписания и поставени срокове за тяхното изпълняване:

Дадени Предписания:

1. Да се възстанови целостта на обваловката на цистерните за сярна киселина нарушена при строително-ремонтни работи на площадката.

Срок: до 15 дни след приключване на строително-ремонтните работи.

2. Да се осигурят необходимите условия за съхранение посочени в Информационният лист за безопасност на производителя за използвания динатриев тетраборат ECN 215 540-4, CAS N 1303-96-4 (класифициран като H360).

Срок: 31.10.2012г.

3. Да се изготви оценка за безопасност на съхраняваните опасни химични вещества, съгласно изискванията на чл. 9 от “Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ бр. 43/2011г.) и Заповед РД-288/03.04.2012г. на Министъра на околната среда и водите.

Срок: 31.10.2012г.

Отговорник по изпълнение на издадените предписания е Изпълнителен Директор на “Метизи”АД, гр. Роман.

Дейности за последващ контрол:

Проследяване и отчитане изпълнението на дадените предписания.