## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Абрис” ООД, гр. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: води, отпадъци  и опосни химични вещества на 14.06.2011г. беше извършена комплексна проверка на “Абрис” ООД, гр. Враца, назначена със Заповед № 63/13.06.2011г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Дружеството е специализирано за производство на гасена вар и хоросан. Работи се на 8 часов работен ден, 5 дни седмично.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Води:

За производствени нужди се използва вода от собствен водоизточник, които има актуално разрешително за водоползване, издадено от Директора на БДУВДР-Плевен.

Производствените отпадъчни води от филтриране и обезводняване на гасената вар се утаяват в бетонов утаител с преливник и спирателен кран. След избистряне водите се отвеждат към земен утаител с дрениращо дъно, където се изпаряват и попиват. Съоръженията са изградени на собствен терен. В момента на проверката утаителите имат свободен обем и около тях няма разливи. Не беше констатирано изтичане на отпадъчни води към река Лева.

2. Отпадъци:

Технологичният отпадък се събира временно на обособена площадка на собствен терен и периодично се извозва със собствен транспорт на депо за строителни отпадъци в кв. Бистрец.

Битовете отпадъци се събират в палета и се извозват със собствен транспорт на РДНО Враца-Мездра.

Дружеството има сключен договор с “БУЛЕКОПАК” АД, гр. София за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Договора е валиден до 2013г. В момента на проверката има изготвени вътрешно-фирмена спецификация за 2011г., както и месечни справки-декларации за І-во тримесечие на 2011г. Продуктовите такси са заплатени на колективната организация /КО/ до м. 03.2011г. За ІІ-ро тримесечие на 2011г. няма получена фактура от КО.

3. Опасни химични вещества:

Извършена е нотификация за класификация и етикетиране на Европейската агенция по химикали – ЕСНА реф. №02-2119834702-41-0000. Дружеството е извършило предварителна регистрация на калциев дихидроксид в тонажна група 100-1000т/г., съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH. Информационният лист за безопастност е актуализиран, съгласно изискванията на Регламент 453/2010.