ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ

на

Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП)

за поземлен имот (ПИ) № 000629,

в местността Край село,

в землището на с. Камено Поле, общ. Роман, обл. Враца,

за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФВЕЦ),

с инсталирана мощност 2.5 MWp

Възложител: „АЛВАС И РОМА” ООД, Враца

Март, 2012 г.

София

I. Анотация на плана.

С Плана се предвижда промяна предназначението на ПИ № 000629, с площ 71.386 дка, с начин на трайно ползване (НТП) “пасище, мера”, Х-та категория при неполивни условия, в землището на с. Камено Поле, обл. Враца, за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, като ще се обособи територия с предназначение “високо технологична зона”. Имотът граничи на запад с третокласен път Мездра - Камено Поле - Бяла Слатина, по който ще се осъществява и достъпа до територията на инвестиционното предложение. От останалите страни е заобиколен с други земеделски земи с НТП “пасище, мера”. Имота е в близост до регулационната зона на с. Камено Поле (Прил. 1).

Фотоволтаичната централа ще бъде с инсталирана мощност 2.5 MWp.

Плана се изготвя на основание Заповед № 307 от 30.03.2011 г. на кмета на Община Роман. Имота е общинска частна собственост, на същата община. Предоставен е за ползване на фирмата възложител “Алвас и Рома” ООД, гр. Враца, чрез писмени споразумения, сключени между двете страни.

Обектът попада в границите на Защитена Зона „Карлуково”, с код BG0001014, тип К, обявена по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Прил. 1), и не попада в защитени територии по смисъла на Закона за Защитените Територии.

II. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона.

Съгласно Наредбата за ОС “Кумулативни въздействия” са въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на оценявания план, програма и проект/инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи такива, независимо от кого са осъществявани. Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми и проекти/инвестиционни предложения с незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност, и реализирани, нееднократно в рамките на определен период от време.

Въздействията върху защитената зона, които изграждането на ФВЕЦ могат да окажат, са:

- Пряко отнемане на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. тяхната фрагментация;

- - Пряко нарушаване на природни местообитания и местообитания на видове;

- - Безпокойство на фауната по време на строителството.

- - Замърсяване на района с отпадни продукти от строителството;

Съгласно информация от МОСВ, РИОСВ Враца и РИОСВ Плевен, достъпна на страниците им (http://www.moew.government.bg/; http://riosv.vracakarst.com/; http://riew-pleven.eu/), на територията на ЗЗ “Карлуково” досега са осъществени, са в процес на осъществяване или одобряване 29 други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, чието въздействие върху зоната и нейните елементи би могло да породи кумулативен ефект в съчетание с насоящия план (Прил. 2). Дванадесет от тях са одобрени.

Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства - скално-облицовъчни материали в площ „Кунино”

Площ “Кунино” е разположена в землищата на гр. Луковит, с. Карлуково и с. Кунино. Обхваща 2750 дка, от които 2529 дка попадат в ЗЗ “Карлуково”. Засегнатата площ ще е значително по-малко, тъй като става въпрос за проучване – прокарване на 50 m (линейни) канави, 8 броя вертикални сондажи, разкриване на проучвателна кариера и вземане на техноложка проба с обем 400 m3. Няма данни каква част от геолого-проучвателните работи ще засегнат природни местообитания.

Добив на скално-облицовъчни материали от находище "Врачански варовик"

Находището се намира в землищата на селата Кунино и Реселец. Инвестиционното намерение ще обхване площ от 299.434 дка, от които 179.973 дка са природно местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia).

Изграждане на МВЕЦ „Кунино” на течащи води на р. Искър

МВЕЦ „Кунино” е в землището на с. Кунино, в периферията на защитената зона. Няма информация за площта му. Не засяга природно местообитание 6210.

Изграждане на 2 ВЛ 20 кV и МКТП 160 КVА 20кV

Двата ВЛ са във връзка с ИП МВЕЦ „Кунино”. Намират се в селата Кунино и Радовене. Части от тях пресичат защитената зона, като в нея се разполагат по няколко стълба. Общо засегнатата площ възлиза на 0.046 дка. Не се засяга природно местообитание 6210.

Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” - 55 броя вятърни генератори с обща мощност 150 МW и два броя подстанции

Ветропарка ще се разположи в землищата на селата Камено Поле, Горна Бешовица и Цаконица. В границите на ЗЗ “Карлуково” попадат 23 генератора и една подстанция. Заедно с площадките, необходими за инсталирането на ветрогенераторите, пътищата (където такива са необходими) и кабелните трасета пряко засегнатата територия ще възлезе на около 53 дка, от които 15.209 дка ще са в природно местообитание 6210.

Изграждане на МВЕЦ на р. Искър в землището на с. Реселец

Освен коритото на реката, този МВЕЦ засяга един имот, за чиято площ няма информация. Не се засяга природно местообитание 6210.

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на гр. Червен Бряг

Пречиствателната станция е разположена в землището на с. Горник. Площта на имота е 52.848 дка, с начин на трайно ползване пустееща земя. По-голямата част – 44.451 дка, попада в защитената зона. Не се засяга природно местообитание 6210.

Изграждане на базова станция за мобилна телефония

Разположена е в землището на гр. Червен Бряг, в имот с начин на трайно ползване голина, и с площ 0.4 дка. Реално станцията заема площ от около 0.1 дка. Имота е силно захрастен, най-вероятно от келяв габър. Не се засяга природно местообитание 6210.

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на с. Чомаковци

Разположена е в непосредствена близост с р. Искър. Имота е с начин на трайно ползване пасище, с площ 4.29 дка. Не се засяга природно местообитание 6210.

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на с. Сухаче

Разположена е в непосредствена близост със селото. Имота е с начин на трайно ползване пасище, но е силно рудерализиран. Площта му е 34.619 дка, от които 29.260 дка попадат в защитената зона. Не се засяга природно местообитание 6210.

Подробен устройствен план – план за застрояване за открит паркинг за ТИР

Плана обхваща един имот, в землището на гр. Червен Бряг, и е с площ 4.793 дка и начин на трайно ползване пасище, мера. Част от имота – 1.198 дка попадат в ЗЗ “Карлуково” и вероятно представлява природно местообитание 6210.

От останалите проекти два – МВЕЦ “Орляка” и ВЕП "Маркова Могила" са на етап изготвяне на ОВОС, като решенията за изготвянето са от 17.06.2008 и 21.05.2009 г. респективно. Газопровод “Южен поток" е на етап задание за обхват и съдържание на ОВОС, инвестиционното предложение за продължаване експлоатацията на находище „Кунино” е на етап преценка, а инвестиционното предложение за разработка на газокондензатно находище „Койнаре” е получило отрицателна оценка на доклада за ОВОС.

Останалите инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, за които имаме информация, са на етап уведомление. За голяма част от тях липсва информация за площта на имотите, НТП, засегната площ от зоната и/или засегнати природни местообитания (Прил. 2).

III. Описание на елементите на плана, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия от слънчева светлина. За целта ще се промени предназначението на ПИ № 000629, в землището на с. Камено Поле, обл. Враца. Проведена е процедура с Община Роман за възлагане изработването на ПУП-ПРЗ, предвиждащ линии за застрояване на 2 m от имотните граници (Фиг. 1).

Фотоволтаичната електроцентрала ще се изгради на групи, всяка от която с по 22 броя фотоволтаични модула (1640 х 990 х 50 mm), разположени на 2 реда по 11 броя портретно, с ъгъл на монтаж 30°. Основната носеща конструкция на модула е пространствен самоносещ метален поцинкован скелет, включващ – опори, разпънки, диагонали от тръби Ø32 х 1.5; напречни греди от профил СОП [] 50 х 50 х 2. Монтажът на конструкцията се извършва на „единични стъпки” от набивни стълбчета с профил [ 100 х 60 х 3 / EN 10162 /, горещо поцинкован с покритие съгласно БДС EN ISO 1460:2000 (600 g/m2). Монтажа на модулите ще се извърши след монтажа на конструкцията на основния скелет. За осигуряването на точен монтаж на опорите от тръби Ø32 х 1.5 и последващ монтаж на цялата конструкция, е необходимо да се спазят проектните размери по време на монтирането /набиването/ на стълбчетата. Монтажа на конструкцията към земната повърхност не предвижда изкопни и бетонови работи.

Електроцентралата се разделя условно на пет полета, като преобразуваната от генераторите електрическа енергия ще се отдава изцяло към Електро Енергийната Система (ЕЕС). Връзката на електроцентралата с ЕЕС ще се осъществява чрез кабелна линия (СрН 20 kV) към съществуваща въздушна линия ”Ушите” 20 kV (Фиг. 1). Общата инсталирана мощност на генераторите на фотоволтаичната електроцентрала е 2481.60 kWp. Поради естеството на първичната енергия централата ще работи само през светлата част на денонощието. Управлението е автоматично, в зависимост от параметрите на електроразпределителната мрежа, и ще се осъществява от инверторите. Фотоволтаичните модули са преобразувателите на слънчевата енергия в електрическа. За изграждането на централата ще се използват поликристални фотоволтаични модули с номинална мощност 235 W, със следните технически параметри:

- 10560 броя поликристални модула (Фиг. 1), които ще осигурят общата инсталирана мощност на електроцентралата от 2481.60 kWp;

- Модулите ще бъдат свързани в 480 паралелни клона по 22 последователно свързани модула (стрингове). Електрическите връзки в стринговете ще се осъществяват чрез проводниците и конекторните клеми на модулите. Всички стрингове захранват разпределително табло тип SMA SSB-16, изходящите проводници захранват входовете на инверторите, като всеки инвертор се захранва от осем разпределителни табла.

- За преобразуването на генерираните от фотоволтаичните модули постояннотокови величини в променливотокови, като последните се синхронизират в реално време в мрежата, ще се използват три автоматични инвертора SMA SC500HE-11 с номинална мощност 500 kW. Инверторите ще се групират и ситуират в инверторни отделения на БКТП. Системата за следене на интегрираната мощност в инверторите контролира и проследява генерираната мощност от модулите и при достигане на допустимата стойност започва да се отдава към ЕЕС.

Ситуирането в имотите на електрическа уредба на генераторно напрежение е базирано на предложената в предпроектните проучвания (одит) PV технология.

Трасетата за кабелните линии НН и СрН са подбрани по условието за минимален разход на кабел и възможност за осигуряване на прилежащите им сервитути съгласно Наредба 16/2004 г. Връзката на електроцентралата с ЕЕС ще се осъществява чрез кабелна линия (СрН 20 kV) към съществуваща въздушна линия ”Ушите” 20 kV (Фиг. 1). Трасето на кабелната линия ще минава успоредно на северозападната граница на имота. Дължината му ще е 300 m, а ширината на изкопа, необходим за полагането на кабела, ще е 0.8 m. По дължината му ще са разположени 7 бр. ревизорни електрически шахти с ширина 1.0 m, дължина 1.0 m, и с дълбочина 1.1 m. Присъединяването към ВЛ ще стане чрез изграждане на нов стоманорешетъчен стълб СРС-ЪМ-40-501. За “стъпката” на стълба ще са необходими 2 m2. Кабелното трасе между стълба и първият трафопост е с дължина 18 m и ширина 0.8 m. Вътрешното трасе е с обща дължина 680 m, ширина 0.8 m и дълбочина 0.8 m. Заземителната инсталация е с дължина 654 m и с 0.40 m ширина на дъбочина 0.6 m. Площта засенчена от поставените фотоволтаични модули е 17318.4 m2.

Набивните стълбчета на скелетната конструкция, която ще поддържа фотоволтаичните модули ще отнеме площ от 2.3 m2.

Терена ще бъде ограден с ограда, следваща релефа на терена, като се предвиди достатъчно разстояние между земята и оградата, което да дава възможност за свободното преминаване на дребни животински видове.

Покрай североизточната граница на имота ще има път за противопожарни цели, с обръщало в северния ъгъл. Пътя ще е с дължина 200 m и ширина 6 m, а обръщалото ще е 12 х 12 m (Фиг. 1). За нуждите на строителството, ситуирането на стомано-решетъчният стълб, БТПК-тата, кабелните трасета и заземителните инсталации се предвижда прокарване на временни пътища.

Бетонните комплектни трансформаторни постове – БКТП1, 2 и 3 ще бъдат монтирани върху бетонови основи с размери 6.9 m на 3 m. Трите трафопоста ще отнемат площ от 63 m2.

В процеса на експлоатация фотоволтаичните модули ще бъдат измивани периодично. Предвижда се това да става по два начина:

- с условно чисти води – доставяни с водонска, периодично според процента на запрашаване на модулите и в зависимост от атмосферните условия;

- с питейна вода от напорния водопровод, който минава в съседство на имота (в сервитута на третокласния път с. Камено поле – Драшан) за което се очаква отговор от ВиК ООД за захранване на обекта;

Въздействията върху защитената зона и нейните елементи, които подобни проекти могат да окажат, са:

- Пряко отнемане на природни местообитания и местообитания на видове, причинено от инсталираните фотоволтаици и оградата;

- - Пряко нарушаване на природни местообитания и местообитания на видове, причинено от, стоманорешетъчния стълб, 3-те БКТП, полагането на подземните кабелни трасета, ревизорните шахти, заземителната инсталация, временните пътища, обслужващи строителството, пътя за противопожарни цели и обръщалото. Площ на въздействието – 48.458 дка (Фиг. 1);

- - Пряко унищожаване на екземпляри от видове, предмет на опазването по време на строителството;

- - Безпокойство на фауната по време на строителството;

- - Замърсяване на района с отпадни продукти от строителството.

IV. Описание на Защитената Зона, местообитанията, видовете и целите на управление.

Обектът попада в границите на една защитена зона (Прил. 1).

Защитена Зона „Карлуково”, с код BG0001014, тип К, е обявена по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Тя е с площ 28841.93 ha. Зоната е разположена в района на средния Предбалкан и включва част от средното течение на река Искър и нейни притоци, които се врязват в околните хълмисти равнини и образуват мозайка от широки варовикови проломи, и ображдащите ги хълмове. Това е комплекс от скалисти местообитания, различни видове гори, ливади и степи.

Реките в зоната са запазени в техните естествени или полуестествени състояния. Текът в естествените си речни корита и териториите на техните крайречни тераси са слабо фрагментирани. Крайречните гори от Alnus glutinosa и Salix sp. (приоритетно местообитание 91Е0) формира една от най-значимите крайречни галерии в страната. Зоната е съществена за опаване и на приоритетни местообитания, свързани с термофилните варовикови склонове – Панонски гори с Quercus pubescens (91H0), Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества (40А0), Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (6210), Субпанонски степни тревни съобщества (6240).

Фиг. 1: Разположение на елементите на плана.

Ихтиофауната е особено богата и разнообразна (важен източник на храна за популацията на видра). Три от установените видове са включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС. Това прави зоната една от най-ценните за опазването на ихтиофауната и естествените местообитания. Зоната е важен стъпков био-коридор по долината на Искър за видовете риби, но също така и за термофилата фауна – в някои части на зоната все още има съхранени жизнени популации на Testudo hermanni и Spermophilus citellus. В зоната са най-високо разположените (посока юг) по долината на Искър находища на местообитание 91F0 (Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки) и на вида Mustela eversmanni. В зоната е раположен един от най-големите пещерни комплески с богата прилепна фауна.

По стандартен формуляр целите са както следва:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване в ЗЗ „Карлуково” са 15 типа природни местообитания (Табл. 1) и 41 вида животни и растения (Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани”).

Таблица 1: Типове природни местообитания, предмет на опазване в Защитена Зона „Карлуково”.

| Код | Приоритет | Име | Покритие (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 91E0 | * | Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0.2000 |
| 3140 |  | Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara | 0.00010 |
| 6110 | * | Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi | 1.00000 |
| 6210 | * | Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) | 26.00000 |
| 6240 | * | Субпанонски степни тревни съобщества | 3.00000 |
| 7220 | * | Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) | 0.01000 |
| 8210 |  | Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове | 0.30000 |
| 8310 |  | Неблагоустроени пещери | 0.00100 |
| 40A0 | * | Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества | 0.50000 |
| 91F0 |  | Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) | 0.03000 |
| 91G0 | * | Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus | 0.53200 |
| 91H0 | * | Панонски гори с Quercus pubescens | 2.27100 |
| 91I0 | * | Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. | 0.00243 |
| 91M0 |  | Балкано-панонски церово-горунови гори | 13.91800 |
| 91Z0 |  | Мизийски гори от сребролистна липа | 0.94100 |

V. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на плана върху предмета и целите на опазване на Защитената Зона.

1. Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни местообитания

Въздействията върху защитената зона и нейните елементи, които подобни проекти могат да окажат, са:

- Замърсяване на района с отпадни продукти от строителството;

- Пряко отнемане на природни местообитания и местообитания на видове, причинено от инсталираните фотоволтаици и оградата;

- Пряко нарушаване на природни местообитания, причинено от построяването на фотоволтаиците, трафопоста/разпределителната уредба, полагането на подземните кабели, седемте броя шахти, стомано-решетъчен стълб, оградата, временните пътища, обслужващи строителството, пътя за противопожарни цели и обръщалото в края му;

Таблица 2: Видове животни и растения, предмет на опазване в Защитена Зона „Карлуково”. Числеността е в индивиди. Когато няма цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V); когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като налична (P). Попул. - относителния размер или плътност на популацията, в сравнение с тези на националната популация: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p >2%; C) 2% >= p > 0%; D) незначителна популация. Опазв. – степен на опазване характеристиките на хабитата: A) отлично опазване; B) добро опазване; C) средно или слабо опазване. Изол. – степен на изолираност на популацията: A) (почти) изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цял.Оц. – цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност.

| № | Вид | Местна популация | Миграционна популация | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Размн. | Зиму. | Премин. | Попул. | Опазв. | Изолир. | Цялостна |
| 1 | Canis lupus | 15 |  |  |  | C | A | C | A |
| 2 | Lutra lutra | 10-15 |  |  |  | C | A | C | A |
| 3 | Mustela eversmannii | R |  |  |  | B | A | B | A |
| 4 | Vormela peregusna | R |  |  |  | C | A | C | A |
| 5 | Spermophilus citellus | R |  |  |  | C | B | C | A |
| 6 | Mesocricetus newtoni | V |  |  |  | C | B | C | C |
| 7 | Barbastella barbastellus | P |  |  |  | C | B | C | C |
| 8 | Miniopterus schreibersi | 500 | 500 | Р | 501-1000 | C | B | C | C |
| 9 | Myotis bechsteini | 100 | Р | 100 | P | D |  |  |  |
| 10 | Myotis blythii | 500 | 500 | 500 | P | C | B | C | C |
| 11 | Myotis capaccinii | 100 | 250 | 100 | 501-1000 | C | B | C | C |
| 12 | Myotis emarginatus | 100 | 250 | 100 | P | C | B | C | C |
| 13 | Myotis myotis | 500 | 500 | 500 | P | B | B | C | B |
| 14 | Rhinolophus blasii | 500 | 250 | Р | P | B | B | C | B |
| 15 | Rhinolophus euryale | 500 | 250 | Р | P | C | B | C | C |
| 16 | Rhinolophus ferrumequinum | 501-1000 | 501-1000 | 501-1000 | P | B | B | C | B |
| 17 | Rhinolophus hipposideros | 501-1000 | 251-500 | 501-1000 | P | C | B | C | C |
| 18 | Rhinolophus mehelyi | Р | Р | Р | P | B | B | C | B |
| 19 | Testudo graeca | V |  |  |  | C | A | B | A |
| 20 | Testudo hermanni | V |  |  |  | C | A | C | A |
| 21 | Emys orbicularis | C |  |  |  | C | A | C | A |
| 22 | Bombina bombina | P |  |  |  | C | A | C | A |
| 23 | Bombina variegata | C |  |  |  | C | A | B | A |
| 24 | Triturus karelinii | P |  |  |  | C | A | C | B |
| 25 | Aspius aspius | R |  |  |  | C | A | B | A |
| 26 | Barbus meridionalis | C |  |  |  | C | B | C | A |
| 27 | Rhodeus sericeus amarus | C |  |  |  | C | A | C | A |
| 28 | Cobitis taenia | C |  |  |  | C | A | C | A |
| 29 | Sabanejewia aurata | C |  |  |  | C | C | B | B |
| 30 | Lucanus cervus | R |  |  |  | C | B | C | A |
| 31 | Cerambyx cerdo | R |  |  |  | C | B | C | A |
| 32 | Morimus funereus | R |  |  |  | C | B | C | A |
| 33 | Rosalia alpina | R |  |  |  | C | B | C | A |
| 34 | Catopta thrips | V |  |  |  | A | A | A | A |
| 35 | Lycaena dispar | R |  |  |  | C | A | B | A |
| 36 | Odontopodisma rubripes | R |  |  |  | C | A | A | A |
| 37 | Coenagrion ornatum | R |  |  |  | C | A | A | A |
| 38 | Austropotamobius torrentium | C |  |  |  | C | A | C | A |
| 39 | Theodoxus transversalis | V |  |  |  | B | A | B | A |
| 40 | Unio crassus | R |  |  |  | C | A | C | A |
| 41 | Himantoglossum caprinum | R |  |  |  | C | B | C | B |

За нуждите на оценката на състоянието на растителната покривка в обхвата на инвестиционото предложение са ползвани: литературни данни от проучванията до момента (ОС за ВЕП „Веслец”) и картен материал (ортофото снимки, топографски карти на района, карта с местообитанията в рамките на ЗЗ Карлуково). Осъществено е посещение на терена на ИП в края на месец февруари 2012 г. Ползвани са Стандартните формуляри на защитените зони (http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=184); Ръководство за определяне местообитания от европейска значимост за България – СФДП, ФПС „Зелени Балкани”, МОСВ, 2005 г.; Растителността на България, И.Бондев, 1991.

Фотоволтаичната централа ще бъде разположена в имот №000629 в землището на село Камено поле, община Роман, и е с площ 4.793 дка и начин на трайно ползване пасище, мера. Районът от години се ползва като пасище за крави, биволи и овце и се намира в непосредствена близост до регулационният план на село Камено поле.

В следствие на реализацията на ИП се очаква да бъдат засегнати два типа местообитания, предмет на опазване в зоната, а именно 6210 и 6240 (Прил. 3). Съгласно Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България (Зингстра, Х., Ковачев, А., Китнаес, К., Цонев, Р., Димова, Д., Цветков, П. (ред.) 2009.) тези природни местообитания притежават следните характеристики:

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (*important orchid sites)

Местообитанията от тази група имат широко разпространение в страната в условията на различен климат и почвени типове. Почвообразуващите скали са предимно алкални, почвите по-често плитки, сухи, ерозирани. фитоценозите имат ксеротермен характер и най-често доминиращи видове са житните, в състава им участват орхидеи. Характеризирани са като континентални и субконтинентални ливадни степи и пасища, други като субсредиземноморски ксеротермни съобщества от многогодишни треви на варовити склонове, трети като съобщества от степен тип на плитки, деградирали хумусно-карбонатни почви или песъчливо-глинести сипеи на склонове с южно изложение, и накрая като степи и пасища на льосови възвишения. Произходът им най-често е вторичен, но имат продължително развитие. Този силно комплексен тип местообитание е разделен в два подтипа. В нашия случай се отнасяме към подтип 1.

6210 - Подтип 1 – Ксеротермни андропогонидни ливади и пасища.

Местообитание с широко разпространение на територията на страната, в условията на различни климатични и почвени типове. Доминират тревни, предимно житни видове. Подпочвообразуващите скали в много участъци са алкални (варовици, мергели и др.), но киселите също не са изключени, а на определени места тези ценози се развиват и на силно песъчливи терени. Като цяло, почвите са предимно плитки, сухи. Заеманите терени често са с южно изложение и с различен наклон, вследствие на което подпочвени води близо до повърхността на почвата няма и нейното овлажняване зависи изцяло от валежите. Фитоценозите са доминирани главно от високи туфести житни треви. Често формират комплекси с различните типове петрофитни степи на плитки, деградирали хумусно-карбонатни почви или песъчливо глинести сипеи на склонове с южно изложение. Разпространението им в различни климатични условия се отразява на техния флористичен състав и структура. Основни доминанти са черната садина (Chrysopogon gryllus), белизмата (Dichantium ischaemum), валезийска власатка (Festuca valesiaca). По своя характер ксеротермните тревни ценози заемат преходно място между ливадната и пасищната растителност. Съотношението между участието на мезофилните и ксерофилните видове зависи от продължителността и степента на пасищното натоварване. Интензивната паша отстранява типичните ливадни видове, голяма част от които са мезофити и пасищният режим е създал чрез естествен отбор специфична растителност съставена от видове способни да издържат механично повреждане и да се развиват върху утъпкана, уплътнена и лошо аерирана почвена покривка, често богата на азотни и други соли, внасяни в почвата с животинския тор.

Съществуващата в миналото храсталачна растителност, характерна за това местообитание, към момента е сведена до наличието на 5 - 6 броя храсти, от червен глог Crataegus monogyna и шипка Rosa sp. Наличните храсти са подложени на интензивно опасване и имат силно редуцирана корона. На места почвената покривка е разкъсана и се забелязват различни по големина варовикови скални късове. В случая прекомерната паша е довела до допълнително ксерофитизиране, рудерализиране и промяна на структурата на местообитанието и неговите екологични особености.

Очаквани въздействия:

- Пряко отнемане на площ от местообитанието, предмет на опазване в зоната, в следствие на монтиране на фотоволтаичните модули и оградата.

- Пряко нарушаване на площ от местообитанието, предмет на опазване в зоната, в следствие на построяване на противопожарен път, обръщало, трафопост/разпределителна уредба, седем броя шахти и заземителна инсталация, полагането на подземните кабели, оградата временните пътища, обслужващи монтирането на фотоволтаиците и строително монтажните работи (Табл. 3).

- Замърсяване на района с отпадни продукти от строителството, водещо до рудерализация и промени във видовия състав на местообитането.

- Фрагментация и нарушаване на екотона на местообитанието, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

- При монтирането на фотоволтаичните модули се очаква временно увреждане на растителността при запазване на едафичните характеристики, тъй като модулите ще бъдат поставени на метален поцинкован скелет, набит чрез колчета в почвата.

- Промени в хидрологичния режим вследствие на частично засенчване, и ползване на вода за периодично почистване на модулите.

- Промени във видовия състав на местообитанието, обект на опазване в зоната, като резултат от ограничаване на пашата за сметка на засилено човешко присъствие с цел техническо обслужване на соларните модули.

- Засенчване в резултат на поставянето на соларните модули, стоманорешетъчен стълб и построяване на три броя БКТП.

6240 * Субпанонски степни тревни съобщества *Sub-pannonic steppes

Разнообразни, петрофитни, калцифилни съобщества, които синтаксономично принадлежат към съюзите - Festucion valesiacae и Saturejon montanae. Разпространени са в континенталните и преходно-континентални региони на север от Стара планина. Най-широко разпространение имат в откритите карстови възвишения на Предбалкана, Дунавската равнина, Лудогорието. Петрофитните степи се отличават с голямо разнообразие на видовия състав, като обща характеристика е тяхната отвореност и преобладаването на различни туфести треви, полухрастчета, ефемери и ефемероиди. Най-характерният им белег е развитието върху плитка варовикова основа, на силно ерозирани терени. Скалната основа са предимно кредни варовици и мергели, с различна степен на твърдост и порьозност. В цепнатините на скалите се задържа тънка почвена покривка, която е основата за задържане на отворени тревни съобщества. Характерно за ранната пролет, че на скалните венци се задържа много вода, стичаща се от околните терени и там се развиват пролетни аспекти богати на мъхове и лишеи (Syntrichia ruralis, Grimmia pulvinata, Collema flaccidium, Cladonia spp.), които през горещото лято преминават в неактивно състояние. Варовиковите сипеи се отличават със значително по-голяма сухост от венците и там практически не се развиват такива аспекти. Наклонът на терените обикновено варира от 10 до 30- 40º, като при по-голям наклон ерозията оголва напълно приосновната скала и се формират типични хазмофитни фитоценози. Сумарното проективно покритие на ценозите варира от 30 до около 60-70%. Видовият състав на тези съобщества представлява смесица между типични хазмофити и видове, характерни за затворените ценози на многогодишните житни треви, които са на места с по-добре развита почвена покривка, които се намират обикновено в непосредствена близост.

Очаквани въздействия:

- Очаква се фрагментация на екотона на местообитанието, предмет на опазване в зоната (%).

- Не се очаква пряко въздействие и нарушаване или отнемане на площи от местообитанието.

- По време на строителните работи, при монтирането на оградата и временните пътища при строителството, се очаква временно краткотрайно въздействие върху екотона на местообитанието, без дълготрайни последствия.

- Промяна във видовия състав и характеристиките на местообитанието не се очакват.

2. Описание и анализ на въздействието на плана върху видовете - предмет на опазване

Въздействията върху видовете растения и животни, предмет на опазване в защитената зона, които подобни проекти могат да окажат, са:

- Пряко отнемане на местообитания на видове, вкл. тяхната фрагментация, причинено от инсталираните фотоволтаици и оградата;

- - Пряко нарушаване на местообитания на видове, причинено от построяването на фотоволтаиците, трафопоста/разпределителната уредба, полагането на подземните кабели, оградата, временните пътища, обслужващи строителството (ако има такива), пътя за противопожарни цели;

- - Пряко унищожаване на екземпляри от видове, предмет на опазването по време на строителството;

- - Безпокойство на фауната по време на строителството;

- - Замърсяване на района с отпадни продукти от строителството, водещо до рудерализация на местообитанията.

Предмет на опазване в Защитена Зона „Карлуково” са 18 вида бозайници, 6 вида земноводни и влечуги, 5 вида риби, 11 вида безгръбначни животни и един вид растение (Табл. 2).

2.1. Въздействие върху видове растения

Himantoglossum caprinum – Обикновена пърчовка

Според А. Петрова (Червена книга на България, том Растения, 2011) обикновенната пърчовка се среща по открити, слънчеви места, по-често на варовити каменисти почви, по слабо използвани пасища, сред храсталаци и на горски поляни в светли широколистни гори. Популациите обикновено заемат неголеми площи (0.01 - 1 ha) и са с неголяма численост (до 50 - 100 растения). По данни от стандартният формуляр за вида няма данни каква част от националната популация попада в рамките на защитената зона. Цялостната оценка на стойността на ЗЗ „Карлуково” за опазване на даденият вид е добра. Видът се среща рядко.

При посещение на терена, предвиден за реализация на ИП, видът не беше установен. Обикновената пърчовка формира листната си розетка още през есента, което позволява в началото на месец март преди периода на вегетация да можем да преценим дали вида е наличен или отсъства. Предвидената площ от изток е в непосредствена близост с автомобилният път за село Драшан. От другата страна на пътя се намират значителен брой селскостопански постройки, ползвани като кошари за добитък. Наличието на интензивна и нерегулирана паша на селскостопански животни – крави, овце и биволи, както и липсата на достатъчно храстова растителност или близост с покрайнините на гора свежда до минимум вероятността за евентуално разпространение на вида в района на ИП.

В зоната на фотоволтаичния парк, както и в непосредствените му околности на разстояние 100 m от двете страни на съоръженията, не са констатирани видове растения, предмет на опазване в ЗЗ, или такива от национално и международно значение.

Следователно не се очаква значително въздействие върху растителни видове, предмет на опазване в зоната при реализирането на ИП.

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида – местообитанието към момента е силно антропогенизирано и рудерализирано. Храстовата растителност е силно редуцирана. Почвата е утъпкана и допълнително нитрифицирана вследствие на интензивната паша. Видът не е наличен в границите на ИП. Не се очаква въздействие върху местообитанията.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

2.2. Въздействие върху видове животни

Canis lupus

Според стандартния формуляр, вълка е представен в зоната със 7-8 двойки.	Обикновено живее на групи, като най-често те са съставени от размножаваща се двойка (алфа мъжки и женски) и нейното по-възрастно поколение. Териториален вид. През размножителния период групата (глутница) обитава трудно достъпни райони с гори, храсталаци, скали, ждрела, ливади, като се придържа близо до бърлогата, в която алфа двойката отглежда малките. През есента и зимата, с отбиването на малките и тяхното израстване, утилизира по-голяма територия, като в търсене на храна слиза и в равнините и може да се срещне навсякъде, където има храна – копитни бозайници, зайци, гризачи, птици, мърша, като избягва райони с по-засилено човешко присъствие (Macdonald and Barrett 1993).

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект– Имайки предвид близостта до населеното място и открития характер на района, смятаме, че използването от вида на територията на плана, както и неговите околности, е слабо вероятно. Не се очаква въздействие върху местообитанията или бариерен ефект.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида –Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Вида не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Lutra lutra

Според стандартния формуляр, видрата е представена в зоната с 10-15 екземпляра.

Видрата е свързана с течащи и стоящи водни обекти, богати на риба, която е основната и храна. Използва тези местообитания както през размножителния период, така и през зимата, когато извършва по-големи придвижвания.

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – В границите на разглеждания терен липсват водни обекти. Намиращото се на юг дере, което пресича с. Камено Поле, е маловодно, напълно пресъхващо през лятото, и не би могло да бъде потенциално местообитание за вида. Не се очаква въздействие върху местообитанията или бариерен ефект.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Вида не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Spermophilus citellus

Според Зингстра и кол., ред. 2009 вида населява открити, покрити с разнообразна тревиста растителност терени: пасища, ливади, широки ивици необработваема земя в земеделски райони и др. Заселва и изоставени в течение на няколко години обработваеми площи. Според стандартния формуляр вида е рядък за зоната.

По време на теренните проучвания, свързани с оценката за съвместимост на ВЕП “Веслец”, в района на настоящия план е установена колония на вида (Войчева и кол. 2010), част от която попада в разглеждания имот. След провеждане на теренни наблюдения бе уточнена границата на колонията и бе изчислено, че площта и е 436.323 дка (Прил. 4). По данните за плътността на вида в него (Войчева и кол. 2010), численост на популацията възлиза на 218-654 екземпляра (вж. т. XI. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието).

Въздействия:

- Пряко нарушаване и отнемане местообитанията на вида – В резултат на релизацията на плана ще се нарушат 20.309 дка от местообитанието на вида. Площта на потенциалните (подходящите) местообитания за лалугера в зоната е 9966.786 дка (вж. т. XI.). Така площта, която ще бъде засегната, е 0.20% от подходящите местообитания. Подобна загуба, според Ръководството за определяна благоприятното природозащитно състояние на вида (Зингстра и кол., ред. 2009), съответства на промяна състоянието на площта на местообитанията в неблагоприятно – незадоволително. Тъй като нарушените местообитания са под 1%, смятаме, че въздействието върху местообитанията на вида ще е незначително.

Съгласно данните за плътността на вида в находището (Войчева и кол. 2010), ще бъдат нарушени местообитанията на 10-30 екземпляра (вж. т. XI.). Това нарушение ще доведе до напускането на тези екземпляри на района на въздействие и заселването им на ненарушени участъци в границите на находището, което от своя страна ще увеличи плътността на популацията – от 5-15 индивида на хектар до 5-16 индивида на хектар. Подобна плътност е все още далеч под оптималната за вида (9-43 инд/ha в зависимост от характера на хабитатите - Turrini 2009, 4-88 - Ćirović et al. 2008, 46-49 в находище на вида край Кнежа - Koshev and Kocheva 2008, 4-18 - Matějů 2008, 20-25 при оптимални условия - Георгиев и кол. 2008 и мн. други – вж. Matějů 2008), т. е. далеч под капацитета на средата. Може да се заключи, че отрицателно въздействие върху популацията на вида в резултат от загуба на местообитания няма да има.

Терена ще бъде ограден с ограда, следваща релефа на терена, като се предвиди достатъчно разстояние между земята и оградата, което да дава възможност за свободното преминаване на дребни животински видове. Предвид това, смятаме, че бариерен ефект няма да има.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – По време на строителството, ако то съвпадне с периода на зимния сън или размножаването, е възможно пряко унищожаване на екземпляри от вида. Тези периоди силно варират, в зависимост от конкретните климатични условия през годината, в зависимост от пола и възрастта, в зависимост от репродуктивното състояние, дори в границите на една и съща популация, и, разбира се, в зависимост от географското положение и надморската височина (Георгиев и кол. 2008, Hube et al. 1999, Koshev and Kocheva 2008, Mascher et al. 2008, Matějů 2008, Millesi and Hoffmann 2008, Millesi et al. 2008, Ozkurt et al. 2005, Youlatos et al. 2007). За да се избегне пряко унищожаване, строителните работи би трябвало да започнат през последната десетдневка на юли, и не по-късно от началото на август. В резултат на причиненото безпокойство, индивидите в засегнатата територия ще я напуснат и ще изпаднат в хибернация в други терени, извън обсега на строителните дейности (вж. т. VI. Предложения за смекчаващи мерки). При спазване на този срок, въздействието върху екземпляри от вида ще е незначително.

- Безпокойство по време на строителството – Безпокойството ще се отрази в по-голяма, но временно отнета площ от местообитанията на вида в рамките на находището. Тази площ е невъзможно да се изчисли, тъй като липсват каквито и да било данни за влиянието на безпокойството върху лалугера. Вида е сравнително адаптивен към човешко присъствие, обитава терени покрай пътища, (Macdonald and Barrett 1993), голф-игрища (Matějů 2008) и др. Така или иначе, можем да допуснем, че безпокойството по време на строителството ще засегне всички животни, обитаващи имота, или площ от 36.168 дка. Съгласно данните за плътността на вида в находището (Войчева и кол. 2010), това въздействие ще засегне между 18 и 54 екземпляра. Това ще доведе до напускането на тези екземпляри на района на въздействие и заселването им на ненарушени участъци в границите на находището, което от своя страна ще увеличи плътността на популацията – от 5-15 индивида на хектар до 6-18 индивида на хектар. Подобна плътност е все още далеч под оптималната за вида (вж. по-горе), т. е. далеч под капацитета на средата. След приключване на строителните дейности площите, засегнати от безпокойството, ще се населят отново. Може да се заключи, че отрицателно въздействие върху популацията на вида в резултат на безпокойство няма да има.

- Кумулативно въздействие – От всички планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, засягащи зоната, които успяхме да локализираме, само две засягат установени или потенциални местообитания на вида (Прил. 5). Едното е инвестиционно предложение „Изграждане на обекти с обществено предназначение в поземлен имот № 44327.249.5, м. Бяло поле, землище гр. Луковит” (№4), а другото е „Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” - 55 броя вятърни генератори с обща мощност 150 МW и два броя подстанции” (не е показано в Прил. 5).

Според първоначалния вариант две от турбините на ВЕП „Веслец” ще засегнат установени находища на Spermophilus citellus, но в Оценката за съвместимост е предложено едната от турбините да отпадне. Така прякото въздействие върху находището, което ще засегне едната турбина, възлиза на около 3 дка (площ за фундамента, строителната площадка, път и трасе за кабел). Строителната площадка и кабелното трасе ще окажат временно въздействие. Постоянно въздействие се очаква на площ максимум 2 дка. Инвестиционното предложение е одобрено.

Другото инвестиционно предложение – „Изграждане на обекти с обществено предназначение в поземлен имот № 44327.249.5, м. Бяло поле, землище гр. Луковит”, ще засегне около 680 дка потенциални местообитания на лалугера, което е 6.6% от подходящите местообитания на вида в зоната. Инвестиционното предложение е на фаза уведомление.

Тъй като инвестиционното предложение Изграждане на обекти с обществено предназначение в поземлен имот № 44327.249.5, м. Бяло поле, землище гр. Луковит” е на етап уведомление, то кумулативно въздействие може да се разглежда само за настоящия план и ВЕП „Веслец”. Общо засегнатата територия от плана и ВЕП „Веслец” ще възлезе на 23.309 дка, което е 0.23% от подходящите за вида местообитания. Подобна загуба, според Ръководството за определяна благоприятното природозащитно състояние на вида (Зингстра и кол., ред. 2009), съответства на промяна състоянието на площта на местообитанията в неблагоприятно – незадоволително. Тъй като нарушените местообитания са под 1%, смятаме, че кумулативното въздействие върху местообитанията на вида ще е незначително. Тъй като турбината на ВЕП „Веслец” и имота, предмет на ПУП-ПП са отдалечени на над 2400 m, то кумулативно въздействие по отношение на безпокойството няма да има. Може да се заключи, че като цяло кумулативно въздействие върху местообитанията на лалугера и популацията му в зоната няма да има.

Mustela eversmanni

Според стандартния формуляр вида е рядък в зоната. Обитава разнообразни сравнително сухи хабитати, включително степи, полупустини, пасища, обработваеми площи (Tikhonov et al. 2008), по-далеч от населени места (Попов и Седефчев 2003). В известна степен е устойчив на модификации на местообитанията (Tikhonov et al. 2008). Храни се предимно с гризачи – лалугери, мармоти, хамстери, Ochotona sp., представители на подсем. Gerbillinae, полевки (Tikhonov et al. 2008). Изследване на хранителните му навици в Унгария установява, че най-важната му храна е Microtus arvalis и Cricetus cricetus, следвана от Spermophilus citellus, предимно през пролетта и есента. През тези сезони значително участие в диетата му вземат и птиците, предимно пойни (Lanszki and Heltai 2007). Скитащ вид, населява дадена територия докато основната му плячка – лалугери, се изчерпа. Това може да стане от няколко дена до няколко месеца (Tikhonov et al. 2008). Ловната територия в едно изследване в Унгария варира от 127 до 468 ha (Ottlecz and Faragó 2008). У нас се среща в източната и централна част на Северна България, основно в Добруджа, на запад до с. Чомаковци (Червен бряг) и Кнежа, на югоизток до Източна Стара Планина. Използва речните долини и проходи за екологични коридори (Спасов и Спиридонов 2010).

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект– Според Зингстра и кол., ред. 2009, мястото е потенциално местообитание на вида, още повече, че има добра хранителна база. Имайки предвид близостта до населено място обаче и разположението на територията на границата на разпространението на вида в страната, вероятността от въздействие върху степния пор е малка. Подходящите местообитания за вида (по Зингстра и кол., ред. 2009, с модификации с цел избягване на надценяване) – по-отдалечени от населени места пасища, ливади и обработваеми земи (площта им според Corine Land Cover 2006, минус населени места и буфер 500 m около тях, и изключване на полигони под 100 ha), са широко разпространени в зоната – 84110.614 дка. Доколкото реализацията на плана няма да окаже значително въздействие върху една от основните плячки на степния пор – лалугера, предвид близостта на разглеждания имот до населено място, и предвид широкото разпространение в зоната на подходящи за вида местообитания, смятаме, че реализацията на плана няма да окаже въздействие върху местообитанията на вида.

Разглеждания терен не отговаря на критериите за биокоридор на вида. Не се очаква бариерен ефект.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида –Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Имота, предмет на ПУП-ПП е близо до населено място, и е на границата на разпространение на вида в страната. Степния пор е силно подвижен вид, способен да измине големи разстояния и с голяма ловна територия. Предвит тези характеристики, не се очаква въздействие в резултат на безпокойство.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Vormela peregusna

Според стандартния формуляр вида е рядък в зоната. Пъстрия пор се среща в широк спектър от местообитания – от гори до влажни и захрастени места, до полупустини, но показва предпочитание към отворени и сухи биотопи. Установяван е и в обработваеми площи, овощни градини (Macdonald and Barrett 1993), вкл. окрайнини на населени места (Gorsuch and Lariviere 2005). Гризачите са основната му храна, вкл. лалугери и хамстери, освен тях и птици, жаби, влечуги и насекоми, понякога плодове и трева (Попов и Седефчев 2003, Macdonald and Barrett 1993). Ловната му територия е 50-60 (Macdonald and Barrett 1993) до 100 ha (Murariu et al. 2009). Скитащ в границите на територията си, и обикновено използва дадено укритие само веднъж (Macdonald and Barrett 1993).

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект– Mястото е потенциално местообитание на вида, още повече, че има добра хранителна база. Подходящите местообитания за вида (по Зингстра и кол., ред. 2009) са всички класове земно покритие (споредстандартния формуляр) без широколистни листопадни гори и т. н. други земи (градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти), или 74% от площта на зоната, което се равнява на 213430.280 дка. Доколкото реализацията на плана няма да окаже значително въздействие върху една от основните плячки на пъстрия пор – лалугера, и предвид широкото разпространение в зоната на подходящи за вида местообитания, смятаме, че реализацията на плана няма да окаже въздействие върху местообитанията на вида.

Разглеждания терен не отговаря на критериите за биокоридор на вида. Не се очаква бариерен ефект.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида –Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Пъстрия пор е силно подвижен вид, способен да измине големи разстояния и с голяма ловна територия. Сравнително адаптивен е към човешко присъствие и е предимно нощноактивен (когато строителни дейности не се извършват). Предвит тези характеристики, не се очаква въздействие в резултат на безпокойство.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Mesocricetus newtoni

Вида е отбелязан като много рядък в зоната според стандартния формуляр. Обитава тревисти места, целини, синори, каменисти или захрастени места, синори (Macdonald and Barrett 1993), люцернови площи, лозя, овощни и зеленчукови градини (Попов 2010), житни култури, царевица, слънчоглед (Зингстра и кол., ред. 2009). Вероятно изисква дълбоки почви над 50-100 cm. В България най-подходящи са районите с дълбоки льосови почви. Активен предимно през нощта, но търси храна и през деня. Вероятно не спи истински зимен сън, но е слабо активен в зимния период, изпада в периоди на зимен сън, които се прекъсват от периодични хранения и даже отваряне на дупките. Живее самостоятелно. Териториален вид (индивидуална територия около 1 ha). Дава 2-3 поколения на година (Зингстра и кол., ред. 2009). У нас се среща в Северна България, изолирани находища на юг от Стара планина (Попов 2010). Според Черврния списък на IUCN западната граница на разпространение в Северна България достига линията Дерманци – Телиш – Искър (Coroiu and Vohralík 2008).

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Разглеждания терен се намира извън ареала на разпространение на вида. Не се очаква въздействие върху местообитанията или бариерен ефект.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Вида не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Горски видове прилепи (Myotis bechsteinii и Barbastella barbastellus)

Бехщайновият нощник е обитател на стари широколистни и смесени гори. Ловува в окрайнини на гори, около и над речни течения в горски масиви (Зингстра и кол., ред. 2009). Избягва открити местообитания (Napal et al. 2010)

Широкоухият прилеп е характерен обитател на влажни и стари широколистни, смесени и иглолистни гори. Известен е от 23 находища разположени в субпланинските и планински райони на страната (Зингстра и кол., ред. 2009).

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на видовете, бариерен ефект – Най-близките до разглеждания имот гори отстоят на над 1500 m северозападно от него, като това са интензивно стопанисвани гори, млади, просечени, фрагментирани от широколистни и иглолистни култури. Като цяло в района на плана липсват подходящи местообитания за горските видове прилепи. Не се очаква въздействие върху местообитанията или бариерен ефект.

- Пряко унищожаване на екземпляри от видовете – Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Видовете не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Пещерни видове прилепи (Miniopterus schreibersi, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi)

Имота, предмет на ПУП-ПП е разположен в карстов район, богат на различни по размери пещери и пропасти, вкл. подходящи за убежища на пещерни видове прилепи.

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на видовете, бариерен ефект –

Тъй като плана не засяга пещери или пропасти, то въздействие върху размножителни, летни или зимни убежища няма да има.

От пещерните видове прилепи, предмет на опазване в зоната, само 2 вида ловуват в открити местообитания – Rhinolophus mehelyi и Rhinolophus ferrumequinum (Зингстра и кол., ред. 2009, Rainho 2007). Предвид биологичните им особености (както и тези на всички останали видове прилепи) и характера на инвестиционното предложение, предвидено в плана, въздействие върху ловните местообитания на прилепи, както и бариерен ефект,  няма да има.

- Пряко унищожаване на екземпляри от видовете – Тъй като плана не засяга пещери или пропасти, такова въздействие няма да има.

- Безпокойство по време на строителството – Строителните дейности ще се извършват през деня, докато прилепите са нощноактивни. Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Сухоземни костенурки (Testudo hermanni и Testudo graeca)

И двата вида са много редки в зоната. Обитават предимно разредени и/или нискостъблени широколистни гори, окрайнини на гори, храсталаци, захрастени пасища и ливади (Бешков 2010а, 2010б, Бисерков, ред. 2007, Зингстра и кол., ред. 2009, лични набл.). Биокоридори за тези видове освен гореспоменатите местообитания вероятно са и речните долини (лични набл.).

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Разглеждания терен представлява обширно пасище, лишено от каквато и да било храстова растителност. Подобни територии не са подходящо местообитание за сухоземните костенурки. Не се очаква въздействие върху местообитанията или бариерен ефект.

- Пряко унищожаване на екземпляри от видовете – Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Видовете не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Emys orbicularis

Вида е типичен за зоната. Обитава блата, мочури, язовири, рибарници, напоителни канали, езера в пясъчни кариери, разливи, средните и долните течения на реките (Бисерков, ред. 2007).

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Разглеждания терен не е местообитание на вида. Не се очаква въздействие върху местообитанията или бариерен ефект.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Вида не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Бумки (Bombina bombina, Bombina variegata)

И двата вида обитават целогодишно естествени и изкуствени езера, блата, реки, потоци, канали, временни локви, наводнени коловози (Бисерков, ред. 2007).

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на видовете, бариерен ефект – Разглеждания терен не е местообитание на видовете. Не се очаква въздействие върху местообитанията или бариерен ефект.

- Пряко унищожаване на екземпляри от видовете – Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Видовете не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Triturus karelinii

Обитава застояли, обрасли с водна растителност водоеми и техните околности. Оплождането е през март-май. Възрастните излизат на сушата около месец след размножаването. Зимува във водата, по-рядко (предимно младите) на сушата (Бисерков, ред. 2007) Приема се, че местообитанията на сушата обхващат територия до 200 m от бреговете на водоемите (Зингстра и кол., ред. 2009).

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Разглеждания терен не е местообитание на вида – най-близкото водно тяло е отдалечено на около 450 m от разглеждания имот. Не се очаква въздействие върху местообитанията или бариерен ефект.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Вида не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Риби (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Rhodeus sericeus amarus, Cobitis taenia, Sabanejewia aurata)

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Разглеждания терен е пасище. Не се очаква въздействие върху местообитанията или бариерен ефект.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Бръмбари (Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Morimus funereus, Rosalia alpina)

И четирите вида бръмбари, предмет на опазване в зоната, са свързани с горите. Терена, предмет на ПУП-ПП представлява пасище.

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на видовете – Разглеждания терен е пасище. Не се очаква въздействие върху местообитанията.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Catopta thrips

Вида е отбелязан като много рядък в зоната. В България се среща в изолирани находища в ниските и топли части на страната. Засега известен у нас от Сливенска Стара Планина, Пловдив, Реселец и Балчик, като последните десетилития е потвърдена единствено в района на Балчик и Реселец. Находището при Балчик обаче е почти напълно унищожено. Обитава тревисти и степни местообитания. Гъсениците се хранят с пелин (Зингстра и кол., ред. 2009).

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида – Разглеждания терен е потенциално местообитание на вида, но той не се среща тук. Предвид статуса на популацията му в зоната – много рядък, и единствено известно находище при с. Реселец, смятаме, че на практика въздействие в резултат на нарушаване на потенциални местообитания няма да има.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Вида не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Вида не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Lycaena dispar

Рядък вид в зоната. В България се среща почти навсякъде из открити припечни места край езера, вади, канавки и други влажни зони по брегове с хранителните растения – Rumex hydrolapathum, Rumex crispus, Rumex aquaticus (Зингстра и кол., ред. 2009).

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида – Разглеждания терен не е местообитание на вида – най-близкото водно тяло е отдалечено на около 450 m от разглеждания имот. Не се очаква въздействие върху местообитанията на вида.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Вида не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Вида не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Odontopodisma rubripes

Рядък вид в зоната. Съобщаван и намиран в Западна и Централна Стара планина (на изток до Калоферска планина), Предбалкана (Реселец) и най-южните части на Дунавската равнина (Бяла Черква), както и в две изолирани находища в Западни Родопи (Девин) и в Сакар (около връх Вишеград). Обитава мезофитни тревисти и храсталачни асоциации (в низините засенчени) в окрайнини на гори и в субалпийския пояс, като обикновено се придържа към и се храни с двусемеделни треви и полухрасти, главно от род Rubus. Според непубликувани данни, резултат от преглеждане на наличните материали, съобщенията за вида от страната са погрешни и се отнасят до близкия вид Odontopodisma montana Kis, 1962 (Зингстра и кол., ред. 2009).

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида – Разглеждания терен не е местообитание на вида – той е пасище със сравнително сух, ксерофитен характер, отдалечено от гори и с липса на храсти или полухрасти. Не се очаква въздействие върху местообитанията на вида.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Вида не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Вида не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Coenagrion ornatum

Рядък вид в зоната. Обитава средните и долни течения на потоци и малки реки в голяма част от страната. Установен е и при вточната и отточната части на стагнантни водоеми (Зингстра и кол., ред. 2009).

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида – Разглеждания терен не е местообитание на вида – най-близкото водно тяло е отдалечено на около 450 m от разглеждания имот. Не се очаква въздействие върху местообитанията на вида.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Вида не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Вида не се среща в района на плана. Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Austropotamobius torrentium

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Разглеждания терен е пасище. Не се очаква въздействие върху местообитанията или бариерен ефект.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

Мекотели в реки (Unio crassus и Theodoxus transversalis)

Въздействия:

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Разглеждания терен е пасище. Не се очаква въздействие върху местообитанията или бариерен ефект.

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие.

- Безпокойство по време на строителството – Не се очаква въздействие.

- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви.

3. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидрогеоложки и геоложки промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на ИП.

3.1. Структура

Относително малката площ на терена на ИП, няма да окаже съществено отражение върху структурата на защитената зона. Площта на всички ИП, предвидени в зоната, заедно с настоящото, възлиза на 3986.3 дка, или 1.39% от площта на зоната, което също е пренебрежимо малко, още повече като се има предвид, че по-голямата част от тази площ – 2529.0 дка, се пада на ИП за проучване на подземни богатства, при което въздействието ще засегне значително по-малка територия. Можем да заключим, че реализацията на плана няма да окаже значително въздействие върху структурата на зоната. Кумулативното въздействие също ще е незначително.

3.2. Загуба на природни местообитания

А) Влияние върху местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)  в границите на ЗЗ „Карлуково”.

1. Площ в границите на зоната.

Резултатът от анализа на картният материал, получен чрез наслагване на различните слоеве информация върху топографията на района и отразяване на географските координати на поземлен имот № 000629, в землището на с. Камено Поле, обл. Враца, показва, че ИП изцяло попада в местообитание с висока консервационна стойност 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик. След реализирането на инвестиционното предложение се очаква загуба на площ от 48.458 дка, или 0.06 % от площта на хабитат 6210 в рамките на защитена зона „Карлуково”. Отнемането на тези площи ще бъде в резултат от изграждане на трите трафопоста, вкопаване на кабели, строително монтажни работи, както и изграждане на противопожарен път с обръщало. Пряко нарушаване на местообитанието при запазване на едафичните характеристики се очаква да настъпи при монтиране на соларните модули Монтажът на конструкцията към земната повърхност ще се извършва на „единични стъпки” от набивни стълбчета и не предвижда изкопни и бетонови работи. Не е предвидено изравняване на терена, в следствие на което съществуващата растителност, заедно с повърхностният почвен хоризонт ще бъде запазена.

Построяването на пътя за противопожарни цели с обръщалото и трафопоста ще доведе до пряко отнемане площи от местообитанието. Пряко отнемане и нарушаване на площи от местообитанието със отнемане на хумусният хоризонт на почвата ще се реализира върху площ от 2.5 дка (Табл. 3).

Очаквано въздействие върху площта на местообитанието.

Общата площ на този тип местообитание в зоната е 26% от площта на цялата ЗЗ, или 74989 дка.

Таблица 3. Очаквано пряко и трайно въздействие върху площта на местообитание 6210 от елементите на строителството.

| № | Елементи от строителството | Отнета площ от местообитание 6210 с нарушени едафични характеристики | Отнета площ от местообитание 6210 със запазени едафични характеристики. | Площ от местообитание 6210, подложена на въздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент за стомано-решетъчен стълб | 1.4 m х 1.4 m | - | 2 m2 |
| 2 | Кабелно трасе между стълба и БКТП 1 | 18 m х 0.8 m | - | 14.4 m2 |
| 3 | Фундаменти и заземителна инсталация на БКТП 1, БКТП 2, БКТП 3 | 3 х (3 m х 21 m) | - | 63 m2 |
| 4 | Шахти – 7 бр | 7х (1 m х 1 m) |  | 7 m2 |
| 5 | Северозападно външно кабелно трасе | 300 m х 0.8 m |  | 240 m2 |
| 6 | Вътрешно кабелно трасе | 680 m х 0.8 m |  | 544 m2 |
| 7 | Заземителна инсталация | 654 m х 0.4 m |  | 261.6 m2 |
| 8 | Път за противопожарни цели | 200 m х 6 m |  | 1200 m2 |
| 9 | Обръщало | 12 m х 12 m |  | 144 m2 |
| 10 | Соларни маси – 240 бр. | 240 х (22 m х 3.28 m) | 17318.4 m2 | - |
| 11 | Набивни стълбчета – 2400 бр. | 2.3 m2 |  | 2.3 m2 |
|  | Общо (m2) |  | 17318.4 m2 | 2478.3 m2 |
|  | Общо (дка) |  | 17.3 дка | 2.5 дка |

Ще бъде отнета площ от 48.458 дка, която представлява 0.06 % от площта на хабитат 6210 в рамките на защитена зона „Карлуково”.

Кумулативен ефект - площта от местообитание 6210, отнета от всички реализирани до момента ИП в зоната, възлиза на 396 дка, а в съвкупност със настоящето сумата е 444 дка, или 0.5% от общата площ на местообитание 6210 в рамките на ЗЗ.

2. Структура и функции.

Параметър 2.1. Фрагментация на екотона на местообитанието.

Екотона на местообитанието от югоизток, юг и запад е фрагментиран поради близостта с регулацията на населеното място (виж Прил. 3), асфалтов път за село Драшан, застроени площи (ферми), изкуствено насаждение от бяла бреза (Betula pendula) и черен бор (Pinus nigra), и рудерализирани площи. Фрагментацията на екотона се отнася към датата на научно предлагане на зоната.

Като резултат от реализацията на ИП се очаква фрагментация на екотона на местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в участъка, граничещ с местообитание 6240 Субпанонски ливадни степи.

Параметър 2.2. Фрагментация в рамките на местообитанието.

Очаква се фрагментация в рамките на местообитанието в резултат на изграждане на бетонов постамент за 3 трафопоста, вкопаване на кабелните трасета, монтирането на соларните модули и други строителни работи при реализация на ИП. Изграждането на път за противопожарни цели и обръщало от североизток също ще създаде изкуствена граница в рамките на местообитанито.

При реализацията на ИП ще се монтира ограда на 0.3 m височина от земната повърхност, която ще ограничи достъпа на селскостопански животни, но няма да доведе до допълнителна фрагментация на местообитанието.

Параметър 2.3. Доминиращи видове.

При посещението на терена бе установено, че липсват характерните доминиращи видове за местообитание 6210, а именно Chryspopogon gryllus и Stipa sp. Наличието на интензивна паша и утъпкване, както и близостта до пътя и селскостопанските дворове са довели до увеличаване на обилието на по пластичният вид Dichantium ischaemum.

Други видове, които бяха установени на мястото, са Poa sp., Teucrium polium, Teucrium chamaedrys, Sideritis montana, Eryngium campestre, Achillea millefolium Xeranthemum annum.

Параметър 2.4. Слаба рудерализация на местообитанието.

В резултат на теренните наблюдения е установено значително покритие на рудерални видове като: Xeranthemum annum, Cynodon dactylon, Euphorbia cyparissias, Verbascum sp.

След реализиция на ИП се очаква смяна на видовия състав на растителността, като резултат от спирането на пашата и засиленото човешко присъствие. Появата на сциофилни видове под фотоволтаичните панели. Вероятност от засушаване или преовлажняване на терена, тъй като панелите ще играят ролята на изолатор на естествените валежи.

Параметър 2.5. Обрастване с храстова и дървесна растителност.

В резултат на теренните наблюдания е регистрирано проективно покритие на храстовата растителност под 1%, представена от червен глог Crataegus monogyna и шипка Rosa sp.

След реализация на ИП се очаква премахването на всички храсти в рамките на площта на ИП, както и последващото им периодично прочистване.

3. Бъдещи перспективи (Заплахи и влияния)

Параметър 3.1. Интензивност на пашата.

Към момента местообитанието е силно антропогенизирано и рудерализирано вследствие на интензивна паша на селскостопански животни. След реализация на ИП се очаква пашата в оградения участък с фотоволтачните модули да се прекрати, но за сметка на това да се увеличи антропогенното въздействие вследствие на техническото обслужване на съоръжението.

Параметър 3.2. Използване на торове и пестициди и наличие на замърсители.

При експлоатацията на фотоволтаичният парк се очаква, че соларните панели периодично ще бъдат измивани. Препоръчително е това да става само с чиста вода без да се ползват химически препарати, които биха довели до промени в физико-химичният състав на почвата.

Параметър 3.3. Хидрогеоложки промени.

Монтирането на соларните панели ще ограничи достъпа на валежната вода до почвената покривка под тях. Това ще доведе до промени във водния режим.  Продължителното засенчване предполага кондензиране на влага под самия соларен панел. Образуването на пътеки между фотоволтаичните конструкции ще доведе до уплътняване на повърхностният почвен хоризонт.

Параметър 3.4. Други промени.

Очаква се да настъпят промени в традиционния светлинен режим на територията на имота, тъй като ще бъде покрит с фотоволтаични модули. Тази промяна има различно значение за живите организми в границите на терена на ИП. Промяната на светлинния режим в посока намаляване води до температурни и хидрологични промени – намалена транспирация и евапорация. Промяната на тези жизнено важни режими имат както негативно, така и позитивно значение. Повишената влажност с намалена соларизация е условие за по-бързи хумусно-генеративни процеси. Това води до постепенно обогатяване на биоразнообразието, макар и на малка площ. Очаква се поява на повече сциофилни видове, неприсъщи за откритите площи по тези места, поява на растителност от мезофилен тип и привързаните към нея животински видове. Може да се очаква подраст от дървесни видове, присъщи за околностите. Негативните промени са свързани със загуба на типичната ксерофилна и ксеромезофилна тревна и храстова растителност, с която всъщност са заети всичките околни, открити терени.

Ще настъпят драстични ландшафтни промени, тъй като не са възможни каквито и да е било начини за декориране на съоръженията. Облекчаващото е свързано с това, че този негативен ефект е локален на относително малка площ, без да води до замърсяване и щети на природата.

Цялостна оценка на влиянието на ИП върху природно местообитание 6210*Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи).

При реализацията на ИП:

- Ще бъде трайно нарушена площ от 2.5 дка, а 17.3 дка ще бъдат трайно засенчени с променени екологични характеристики;

- Ще се отнеме 48.459 дка площ от местообитание 6210;

- Ще бъде фрагментирана площ от 48.459 дка и ще настъпят необратими промени във видовия състав и начина на трайно ползване на територията;

- Ще има временно замърсяване въхру площ от 48.459 дка от местообитанието със строителни материали по време на строително монтажните работи;

- Кумулативният ефект за местообитание 6210 възлиза на 0.5%;

Б) Влияние върху местообитание 6240 Субпанонски степни тревни съобщества в границите на ЗЗ „Карлуково”.

1. Площ в границите на зоната.

Отнемане на площ от този тип местообитание в следствие на реализация на ИП не се очаква.

2. Структура и функции.

Параметър 2.1. Фрагментация на екотона на местообитанието.

Очаква се фрагментация на екотона на местообитанието в рамките на разглеждания полигон в размер на 18% от периметъра в рамките на разглеждания полигон. Очаква се да настъпи изместване на екотона в северозападна посока.

Параметър 2.2. Фрагментация в рамките на местообитанието.

Фрагментация в рамките на полигона на местообитанието не се очакват.

Параметър 2.3. Промени във видовия състав, рудерализация.

Не се очакват промени във видовия състав на фитоценозите в рамките на полигона на местообитанието, тъй като не се очаква въздействие в резултат на ИП. Очаква се временно въздейстие при монтирането на оградата, но то няма да доведе до промени във видовия състав.

3. Бъдещи перспективи (Заплахи и влияния)

Параметър 3.1. Интензивност на пашата.

Промени в интензивността на пашата не се очакват.

Параметър 3.2. Използване на торове и пестициди и наличие на замърсители.

Не се очаква.

Параметър 3.3. Хидрогеоложки промени.

Не се очаква въздействие в хидрологичният режим на местообитанието.

Цялостна оценка на влиянието на ИП върху природно местообитание 6240 Субпанонски степни тревни съобщества в границите на ЗЗ „Карлуково”.

При реализацията на ИП:

- Отнемане на площ от този тип местообитание в следствие на реализация на ИП не се очаква.

- Очаква се фрагментация на екотона на местообитанието в рамките на разглеждания полигон в размер на 18% от периметъра в рамките на разглеждания полигон и изместване на екотона в северозападна посока.

- Бъдещи промени и заплахи не се очакват.

- Кумулативен ефект – няма данни за фрагментация на екотона на местообитание 6240 при реализация на другите ИП. Кумулативен ефект не се очаква.

3.3. Загуба на местообитания на видове

Реализацията на плана ще доведе до незначителна загуба на местообитания на един вид – лалугера (Spermophilus citellus). Загубата ще възлезе на 20.309 дка от местообитанието на вида. Площта на потенциалните (подходящите) местообитания за лалугера в зоната е 9966.786 дка (вж. т. XI.). Така площта, която ще бъде засегната, е 0.20% от подходящите местообитания. Подобна загуба, според Ръководството за определяна благоприятното природозащитно състояние на вида (Зингстра и кол., ред. 2009), съответства на промяна състоянието на площта на местообитанията в неблагоприятно – незадоволително. Тъй като нарушените местообитания са под 1%, смятаме, че въздействието върху местообитанията на лалугера ще е незначително.

Кумулативното въздействие ще засегне 23.309 дка, което е 0.23% от подходящите за вида местообитания. Подобна загуба, според Ръководството за определяна благоприятното природозащитно състояние на вида (Зингстра и кол., ред. 2009), съответства на промяна състоянието на площта на местообитанията в неблагоприятно – незадоволително. Тъй като нарушените местообитания са под 1%, смятаме, че кумулативното въздействие върху местообитанията на лалугера ще е незначително.

3.4. Обезпокояване на видовете

Безпокойството по време на строителството ще засегне един вид – лалугера (Spermophilus citellus), на площ от 36.168 дка, или между 18 и 54 екземпляра. Това ще доведе до напускането на тези екземпляри на района на въздействие и заселването им на ненарушени участъци в границите на находището, което от своя страна ще увеличи плътността на популацията – от 5-15 индивида на хектар до 6-18 индивида на хектар. Подобна плътност е все още далеч под оптималната за вида, т. е. далеч под капацитета на средата. След приключване на строителните дейности площите, засегнати от безпокойството, ще се населят отново. Безпокойство по време на експлоатацията не се очаква. Тъй като в съседство с имотите, предмет на ПУП-ПП няма други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, то кумулативно безпокойство няма да има. Може да се заключи, че отрицателно въздействие в резултат на безпокойство върху популациите на видовете, предмет на опазване в зоната, няма да има.

3.5. Нарушаване на видовия състав

Реализацията на ПУП-ПП ще окаже незначително негативно въздействие върху местообитанията на един вид - лалугера (Spermophilus citellus). Ще бъдат нарушени местообитанията на 10-30 екземпляра, което ще доведе до напускането на тези екземпляри на района на въздействие и заселването им на ненарушени участъци в границите на находището, което от своя страна ще увеличи плътността на популацията – от 5-15 индивида на хектар до 5-16 индивида на хектар. Подобна плътност е все още далеч под оптималната за вида, т. е. далеч под капацитета на средата. Загуба на екземпляри не се очаква.

Вероятност за загуби на екземпляри от видове, предмет на опазване в зоната, има само за лалугера. За да се избегне пряко унищожаване, строителните работи би трябвало да започнат през последната десетдневка на юли, и не по-късно от началото на август. (вж. т. VI. Предложения за смекчаващи мерки). При спазване на този срок, въздействието върху екземпляри от вида ще е незначително, а при планиране на допълнителни мерки подобно въздействие би могло да се елиминира напълно.

Тъй като не се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията на лалугера, то нарушаване на видовия състав на зоната няма да има.

3.6. Кумулативен ефект

От направения дотук анализ се вижда, че незначителен кумулативен ефект ще има само по отношение загуба на местообитания на лалугера (Spermophilus citellus).

Относително малката площ на терена на ИП, няма да окаже съществено отражение върху структурата на защитената зона. Площта на всички ИП, предвидени в зоната, заедно с настоящото, възлиза на 3986.15 дка, или 1.38% от площта на зоната, което също е пренебрежимо малко, още повече като се има предвид, че по-голямата част от тази площ – 2529.000 дка, се пада на ИП за проучване на подземни богатства, при което въздействието ще засегне значително по-малка територия. Негативното въздействие само върху местообитание 6210 в резултат на реализацията на всички ИП до момента включително и настоящото ще окаже въздействие върху 0,06 % от площта на местообитанието в рамките на зоната. Ако приемем 1% от общата площ на местообитанието в рамките на ЗЗ за прагова стойност, над която то би се нарушило, се вижда, че с реализацията на инвестиционното намерение, този праг няма да бъде надхвърлен, т. е. негативния кумулативен ефект върху местообитанието 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) в резултат от реализирането на всички инвестиционни намерения в зоната е пренебрежимо малък и е в рамките на допустимото.

VI. Предложения за смекчаващи мерки.

1. Оградата на имота да се проектира така, че между земята и долния и ръб да има свободно разстояние от 30 cm.

Фаза: Проектиране.

Ефект: Ще се даде възможност за свободното преминаване на дребни животински видове.

2. Строителните работи да започнат през последната десетдневка на юли, и не по-късно от началото на август.

Фаза: Строителство.

Ефект: Свеждане на риска от унищожаване на екземпляри от лалугера до минимум.

3. Да се проведе подробна разяснителна кампания сред участниците в строителните и експлоатационни дейности за целите и предмета на защитената зона.

Фаза: Строителство.

Ефект: предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района.

4. Поддържане на машините и строителната техника в изправност.

Фаза: Строителство.

Ефект: Намаляване района на безпокойство. Свеждане на емисии в атмосферния въздух до минимум.

5. Строителните дейности да бъдат ограничени само в площта на площадката

Фаза: Строителство.

Ефект: Недопускане засягане на допълнителни територии от местообитание 6210. Намаляване района на безпокойство.

6. Да не се допуска изхвърлянето на отпадъци.

Фаза: Строителство.

Ефект: Недопускане рудерализация и засягане на допълнителни територии от местообитание 6210.

7. Предпазване на терените в зоната от рудерална инвазия чрез периодично почистване от проникването в района на рудерални видове.

Фаза: Експлоатация.

Ефект: Недопускане рудерализация и засягане на допълнителни територии от местообитание 6210.

8. Измиването на съоръженията да се осъществява само с чиста вода. Да не се допуска ползването на БАВ и химически препарати.

Фаза: Експлоатация.

Ефект: Недопускане на замърсяване на почвата и увреждане на растителността и животинския свят.

9. При строително-монтажните работи почвата да се събира на едно място и излишните количества да се извозят от мястото на ИП.

Фаза: Строителство

Ефект: Недопускане на увреждане на растителността и животинския свят.

VII. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона.

1. Нулева алтернатива

„Нулева алтернатива” е описание на настоящото състояние и последиците от него в случай, че инвестиционното предложение, не бъде осъществено. В конкретния случай при реализиране на нулевата алтернатива би се запазило сегашното състояние и параметри на компонентите на околната среда. Тъй като преотреждането на тази земя е за стопанско-енергийни цели, то нулевата алтернатива изключва вероятността от допълнително антропогенно присъствие. Отсъствие на фотоволтаичните инсталации ще съхрани естествена територия и ще предпази терена от някои негативни последици по време на евентуалните строителни дейности. Тъй като реализирането на ИП е от пряка полза за подобряване качеството на живота, то нулевата алтернатива лишава от тази възможност определен брой хора.

От друга страна нулевата алтернатива е свързана с прекомерна паша, включително в границите на местообитание 6210, която също води до деградация на местообитанието. Пашата поддържа ниското присъствие на храстова растителност, което е положително за местообитанията на лалугера.

2. Други алтернативни решения.

Алтернативи на местоположението.

Не са необходими. Фотоволтаичният парк засяга единствено местообитание 6210 и то незначителен процент – 0.06% от неговата обща площ в рамките на ЗЗ „Карлуково“. Местообитанието е в непосредствена близост до населеното място, селскостопанските дворове и автомобилният път за с. Драшан, което предполага значително антропогенно въздействие и интензивна паша в района.

VIII. Картен материал.

В Приложение 1 е дадено местоположението на имота спрямо границите на защитената зона и някои топографски характеристики на района. В Приложение 3 са представени типовете местообитания в района на ПУП-ПП. В Приложение 4 е дадено разположението на имота, елементите на плана и границите на пряко въздействие върху популациите на Spermophilus citellus. В Приложение 5 е дадено разположението на потенциалните и установените находища на Spermophilus citellus в границите на зоната и на другите планове, програми, проекти и ИП.

IX. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие.

1. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие върху природните местообитания, предмет на опазване в Защитена Зона “Карлуково”

Можем да заключим, че реализацията на плана няма да окаже значително въздействие върху структурата на цялата защитена зона „Карлуково”. Кумулативното въздействие също ще е незначително. Площта на всички ИП, предвидени в зоната, заедно с настоящото, възлиза на 3986.15 дка, или 1.38% от площта на зоната, което също е пренебрежимо малко, още повече като се има предвид, че по-голямата част от тази площ – 2529.0 дка, се пада на ИП за проучване на подземни богатства, при което въздействието ще засегне значително по-малка територия.

2. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие върху видовете, предмет на опазване в Защитена Зона “Карлуково”

Реализацията на ПУП-ПП ще окаже незначително негативно въздействие върху видовете, предмет на опазване в Защитена Зона “Карлуково”, и техните местообитания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Реализацията на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за поземлен имот (ПИ) № 000629, в местността Край село, в землището на с. Камено Поле, общ. Роман, обл. Враца, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФВЕЦ), с инсталирана мощност 2.5 MWp ще окаже незначително негативно въздействие върху природните местообитания и видовете, предмет на опазване в Защитена Зона “Карлуково”, и е съвместим с предмета и целите на опазване на Защитената Зона.

X. Наличие на обстоятелства по Чл. 33 от ЗБР.

Няма такива.

XI. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието.

Картирането на местообитанията в изследвания район е извършено по дистанционния метод (Brainerd, S. et al 2006). Използвани са данни от възложителя, геореферирани ортофотоснимки, топографски карти и КВС, достъпни на ГИС сървъра на МРРБ (http://212.122.182.101/MRRB/), както и сателитно изображение на района от 2010 година (Google Earth, 5.2.1.1588). Бе използвана основно програмата Quantum GIS 1.7.0 Wroclaw, но също така и ArcView GIS 3.2, Environmental Systems Research Institute, Inc.

За уточняване местоположението на другите планове, програми и проекти/инвестиционни предложения използвахме разнообразни неофициални източници на информация от Интернет.

За определяне потенциалните находища за лалугера използвахме следния алгоритъм:

- Метаанализ на предпочитаните от Spermophilus citellus типове почви.

Бе проведен χ2 тест с броя колонии на вида в даден тип почва (Koshev and Kocheva 2007) и броя UTM-квадрати в които е разпространена почвата (по Нинов 2002). Нулевата хипотеза на теста е, че вида няма предпочитания към определен тип почва, т.е. броя на колониите в даден тип почва би следвало да е пропорционален на разпространението на типа почва в страната (Townend 2002). В резултат на анализа бе установено, че вида показва явно предпочитание към типовете наносни и делувиални почви, и избягва типа плитки почви, включващ и т.н. рендзини и хумусно-карбонатни почви (χ2 тест, P<0.01).

- Картиране находища по налични (Войчева и кол. 2010) полеви данни.

  - Находища 1, 2 и 3:

- Георефериране на схемата за разпространение, Georegarcview;

- Очертаване на полигони, Quantum GIS;

- Корекция границите на полигоните, базирана на видими физически характеристики на терена (http://212.122.182.101/MRRB/) – изключват се каменисти, захрастени, гористи, застроени (населени) и др. неподходящи места;

  - Находища 4 и 5:

- Георефериране на схемата за разпространение, Georegarcview;

- Очертаване на полигони, Quantum GIS;

- Експорт в KML формат;

- Корекция границите на полигоните, базирана на видими физически характеристики на терена (Google Earth, 5.2.1.1588) – изключват се каменисти, захрастени, гористи, застроени (населени) и др. неподходящи места;

- Конвертиране от KML в SHAPE.

- Картиране на потенциални находища.

- Изрязване Corine Land Cover 2006 seamless vector data - version 15 (08/2011) (European Topic Centre on Land Use and Spatial Information 2011) по границите на зоната (Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани”);

- Селекция на класове “ливади” и “пасища”;

- Изрязване на селекцията по UTM-квадратите с находища на Spermophilus citellus (геореферирана схема, по Стефанов 2010);

- Експорт в KML формат;

- Корекция границите на полигоните, базирана на видими физически характеристики на терена (Google Earth, 5.2.1.1588) – изключват се каменисти, захрастени, гористи, застроени (населени) и др. неподходящи места, включват се съседни на полигоните подходящи територии извън границите на зоната;

- Конвертиране от KML в SHAPE;

- Корекция границите на полигоните, базирана на геореферирана карта на почвите (Нинов 2002) – изключват се Рендзини и Ерозирани (базирано на метаанализ на данни за разпространение на Spermophilus citellus по типове почви – Koshev and Kocheva 2007, и данни за разпространението на почвите в България – Нинов 2002);

- Изчисляване площта на полигоните и изключване на тези с площ по-малка от 4 ha (Зингстра и кол. 2009).

- Изрязване на полигоните по границите на зоната.

- Численост.

Изчислява се минимална и максимална численост за установените находища на база минимална и максимална плътност (Войчева и кол., 2010). Имайки предвид статуса на числеността на вида според стандартния формуляр – “рядък”, за потенциалните находища приемаме че максималната плътност е равна на средната минималната плътност в установените находища. За минимална плътност приемаме 1 екземпляр на хектар.

За метода на определяне площта на подходящите за степния пор местообитания вж. анализа на въздействие върху вида.

XII. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3.

1. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 на Даниела Иванова;

2. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 на Красимир Дончев.

XIII. Приложения.

Приложение 1: Местоположение на имота;

Приложение 2: Други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти;

Приложение 3: Типове местообитания в района на ПУП-ПП;

Приложение 4: Популации на Sp. citellus в района на ПУП-ПП;

Приложение 5: Кумулативно въздействие – Sp. citellus;

Приложение 6: Използвана литература.

Изготвили доклада:

Даниела Иванова:			Красимир Дончев: