( 3000 гр.Враца,  ул.”Екзарх Йосиф”  № 81   	  	   (факс/директор: 624-761; дежурен (: 629-211

e-mail: riosv_vr@m-real.net ; http//: www.vracakarst.com

Р Е Ш Е Н И Е     № ВР- 46 - ПР /2009г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание  чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  /Наредбата за ОВОС/ /ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 80/2009г./,  чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, и чл.40,  ал.4  във връзка с чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/ /ДВ бр.73/2007 / и представена писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от  Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Добив на инертни материали от коритото на река Дунав в района на с. Долни Вадин, от км. 653.000 до км. 651.000 на минимално разстояние 100м от българския бряг и максимално – при км. 653.000 – 250м. и 150м. при км. 651.000, общ. Оряхово, обл. Враца, с капацитет 3600тона годишно , което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:  ЕТ  “Ремо – Николай Тошев”, ул. “ 6-ти септември” № 22, бл. 6, вх. “б”, ет. 3, ап. 16, гр. Оряхово, обл. Враца,  Булстата  106017566, тел. 088645055

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение предвижда добив на инертни материали / баластра и пясък/ от динамичните запаси на р. Дунав от км. 653.000 до км. 651.000 на минимално разстояние 100м. от българския бряг  и максимално – при км. 653-250м. и при км. 651-150м.  Предвижда се годишен добив – 3600т.

Добивът ще се извършва посредством  моторен кораб – той представлява сухотоварен кораб на който е монтиран  кран с грайфер за натоварване и разтоварване на инертния материал. След заставане на кораба на място определена за драгаж той се застопорява, след което започва натоварването му. Разтоварването ще се извършва на пристанище Оряхово. Добива на инертни материали е съгласуван с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията  ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав” - Русе. Предвижда се   изземване на баластрата и пясъка да става поетапно по течението на реката по предварително утвърдена схема.

Депото за разтоварване на инертните материали се намира на пристанище Оряхово.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното  предложение  е  включено  в  обхвата  на  Приложение № 2 на ЗООС т.2, б. “в”- “ изземване на инертни материали от реки или водоеми” и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС

Съгласно предоставената от възложителя информация, мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената до обекта защитена зона (на около 2-3 км) е   „Островска степ-Вадин” с идентификационен код BG0000528, определена  по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР (за опазване на природните местообитания и девата флора и фауна), включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г.

На основание разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.3, буква „а” във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/ /ДВ бр.73/2007 г/, инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона.

М О Т И В И

І. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Инвестиционното предложение предвижда добив на инертни материали от коритото на река Дунав в района на с. Долни Вадин, от км. 653.000 до км. 651.000 на минимално разстояние 100м от българския бряг и максимално – при км. 653.000 – 250м. и 150м. при км. 651.000, общ. Оряхово, обл. Враца, с капацитет 3 600 тона годишно .

- Предвидената схема за начина на изземване на баластрата и пясъка ще става поетапно по течението на рекат, което да спомага за естественото задържане на нови запаси от баластра и по този начин да се запазват естествените размери на коритото  и дълбачини в реката – естествено рекултивиране на участъка.

- Ще се използва възобновяем природен ресурс – речна  баластра за производство на пясък и чакъл за бетонови разтвори.

- Цялото оборудване, необходимо за дейността ще е разположено на кораб. Поддръжката на  техническата изправност на машините и агрегатите на кораба ще се контролират от Държавната инспекция по корабоплаването.

- Предвидени  са мерки за предотвратяване на риск от инциденти: ежедневен технически преглед на съоръженията, които участват в добивната дейност, зареждането с гориво да е извън  добивния участък.

- Поради ограничената площ на добива и предвид спецификата на предвидените дейности не се очаква възможност за  увеличаване на въздействието върху река Дунав  и съответно кумулиране с други предложения в района.

- При  дейността  не се формират битови, производствени и опасни отпадъци.

- За   инвестиционното предложение не се налага промяна и изграждане на нова пътна инфраструктура.

- При реализацията на предложението не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

ІІ. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Коритото на река Дунав в района на с. Долни Вадин, от км. 653.000 до км. 651.000 на минимално разстояние 100м от българския бряг и максимално – при км. 653.000 – 250м. и 150м. при км. 651.000, общ. Оряхово, обл. Враца.

- Добивът на инертни материали е съгласуван с  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на р. Дунав» гр.  Русе – изх. № V-1-876 от  03.11.2009г., като на карта е отбелязан участъка  /със съответните координати / от река Дунав. Участъка е определен след проучване и разгледани алтернативи в района.

- Избраното местоположение е извън населено място и не се очакват отрицателни въздействия свързани с наднормен шум.

- Няма да бъде засегнато качеството на природните ресурси в района. Речната баластра, която е предмет на инвестиционното предложение се характеризира с пълна  регенеративна способност, в резултат на която отнетите запаси ще бъдат напълно възстановени.

ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.

- Реализацията на инвестиционното предложение няма да наруши благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и местообитанията на  видовете, предмет на опазване в защитена зона „Островска степ-Вадин” с код BG0000528 .

- Няма вероятност предвидените дейности да окажат отрицателно въздействие върху видовете от ихтиофауната, обитаващи района.

- Предвидените за реализация дейности не са свързани с промяна или нарушаване на земеползването, тъй като ще се реализират само в границите на реката.

- Инертните материали в реката са възобновим природен ресурс. Геоложките запаси  надвишават предвидените количества за добив, което предвид  характеристиката на района, предполага бърза възобновимост на природните ресурси.

- Предвидената дейност не предизвиква изменения в качеството  на водите в реката. С добива на инертни материали се очаква възстановяване на филтриращата способност на реката и подобряване проводимостта на речното корито.

- При спазване на предвидения технологичен план се създават условия за естествено възстановяване на иззетия материал.

ІV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Добивният участък се намира в границите на речното корито на река Дунав  в района на с. Долни Вадин, общ. Оряхово от км. 653.000 до км. 651.000 на минимално разстояние 100м от българския бряг и максимално – при км. 653.000 – 250м. и 150м. при км. 651.000,  от км.    Няма да се засягат територии, извън речното корито. Не се предвижда строителство.

- Не се очаква реализацията на намерението да окаже отрицятелно въздействие върху населението в района.

- При реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да бъдат засегнати, унищожени и фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в намиращата се в близост защитена зона „Островска степ-Вадин” с код BG0000528.

- Няма вероятност осъществяването на предвидените дейности да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на срещащи се в района видове, както и до тяхното безпокойство.

- Предвид спецификата на инвестиционното предложение и значителното отстояние на други обекти от мястото на въздействие, не се очаква възникване на кумулативен ефект върху защитената зона.

- Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействието може да се определи, като локално, временно  и обратимо.

- При реализацията на предложението не се очаква да има трансграничен характер, тъй като е съгласувано с ИА «Проучване и поддържане на р. Дунав» - Русе

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За своето инвестиционно предложение възложителят е уведомил Община Оряхово  и засегнатата общественост на кметство с. Долни Вадин, и са поставени  публични обяви. С писмо изх. № 28.00-68(1) от  19.10.2009г. от  община  Оряхово    уведомяват, че не са постъпвали писмени възражения   относно  инвестиционното  предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- Инвестиционното предложение да се реализира извън размножителния период на рибите - 15.04. – 31.05. и птиците-  01.04.-30.06.

- Да не се допуска увреждане и/или унищожаване на дървесно-храстова растителност около реката.

- Да не се изграждат временни пътища, както и да не се замърсява района на намиращата се в близост защитена зона, със строителни и битови отпадъци.

- Съгласно чл. 52(1), т. 2 (в), (бб) от Закон за водите е необходимо  възложителят да подаде заявление до МОСВ - София  за издаване на Разрешително  за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти  -  чл. 46, т. 4 от Закон за водите/ДВ бр. 67/1999г./

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било  издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител  трябва да уведоми РИОСВ Враца до четиринадесет дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано    пред Министъра на околната среда и водите  и/или  пред Административен   съд Враца в 14/четиринадесет/  дневен срок от съобщаването  му на заинтересованите  лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 12.11.2009г.

инж. В. АНДРЕЕВ:

Директор РИОСВ - Враца