( 3000 гр.Враца,  ул.”Екзарх Йосиф”  № 81   	  	   (факс/директор: 624-761; дежурен (: 629-211

e-mail: riosv_vr@m-real.net ; http//: www.vracakarst.com

Р Е Ш Е Н И Е     № ВР-08 - ПР /2010г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ /обн. ДВ бр.91 от 2002г., изм. ДВ бр.82 от 2009г./, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  /Наредбата за ОВОС/ /ДВ бр.25/2003г., ПМС №59,  изм. и доп. с ПМС №237/2009г., ДВ бр. 80/2009г./, чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ /ДВ бр.73/2007 г., ПМС №201/2007/. и представена писмена документация  от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:   Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина, които включва изграждане и реконструкция  на водоснабдителна и каналицационна инфреструктура и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни въди/ПСОВ/ на гр. Бяла Слатина (с капацитет 17000 еквивалент жители), което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение:  ПСОВ в имот с  № 101004, в землището на гр. Бяла Слатина, обл. Враца

възложител:  Община Бяла Слатина  , ул. “Климент  Охридски” №  68, гр. Бяла Слатина  - 3200, обл. Враца, ЕИК 000193058,  тел. 0915/82011

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на предложението е реконструкция на водопроводна, изграждане на канализационна система и изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ Бяла Слатина) на град Бяла Слатина.

Изграждане и реконструкция на следната водоснабдителна инфраструктура:

- Преоборудване на водомерни шахти след ПС "Алтимир", след ПС "Бяла Слатина";

- Изграждане на нови водомерни шахти след ПС "Подем", на довеждащия водопровод от ПС "Алтимир";

- Хлораторни станции към резервоарите и помпените станции (съоръжения за обеззаразяване на водата);

- Подмяна на съществуващи водопроводи успоредни на участъци с подменена канализация и захранващ колектор до ПСОВ;

- Подмяна на съществуващи сградни отклонения с нови ;

- Изграждане на шахти за измерване на налягането.

Изграждане и реконструкция на следната канализационна инфраструктура:

- Нова канализационна мрежа по улиците, които към момента нямат канализация;

- изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ;

- За нормалното функциониране на канализационната мрежа и бъдещия главен довеждащ колектор е необходимо изграждането на още 6 (шест) дъждопреливника, а имено:

-  Преливник   на Главен колектор Iа;

-   Преливник   на Главен колектор II;

-   Преливник   на Главен колектор IVа;

-   Преливник   на канализационен профил 165;

- Преливник  №8 – по дължина на Главния довеждащ колектор след края на града, в индустриалната зона;

- Преливник  №9 – по дължина на Главния довеждащ колектор, след края на индустриалната зона преди ПСОВ;

Пречиствателна станция за отпадъчни води/ПСОВ/.

Изграждането на пречистветелна станция за отпадъчни води на гр. Бяла Слатина с капацитет 17 000 еквивалентни жители, в имот № 101004 собственост на Общена Бяла Слатина, в землището на гр. Бяла Слатина. Изготвени са и приети на общински съвет парцеларен план и ПУП за площадка на ГПСОВ в ПИ №101004. Избраният вариант за площадка на ПСОВ отговаря на изискванията за санитарно – защитна зона от населени места или жилищни сгради, която за настоящия проект за ПСОВ с средноденонощна производителност от 3,759 м3/d и съоръжения за механично и биологично пречистване с механично третиране на утайките в закрити помещения и неизползване на изсушителни полета е 150 м (според “Норми за проектиране на канализационни системи”).

За посочения парцел са изготвени геодезическо заснемане и геоложки и хидрогеоложки проучвания. Площадката е разположена на около 800м северозападно от града в съседство към левия бряг на р. Скът. Довеждащият път до площадката е общинска собственост с макадамова настилка, като има нужда за укрепване и разширение.

Въз основа на параметрите на отпадъчните води и необходимата степен на пречистване е предложена  следната - проточна технологична схема на третиране на отпадъчните води:

Механично пречистване, което включва прецеждане през решетка и пречистване на отпадъчната вода през пясъко и мазнинозадържател. Биологичното пречистване се основава на жизнената дейност на микроорганизмите, които чрез аеробни и анаеробни биохимични процеси минерализират органичните замърсявания, които са във фино дисперсно, колоидно или разтворено състояние.  Това става посредством използването на активна, биологична утайка в правоъгълен биобасейн с дънна аерация и последващо вторично утаяване. Активната утайка, която се събира във вторичните утаители се изпомпва към безкислородната камера (външна рециркулация) или като излишна утайка към утайкоуплътнител. Предвидени са две линии, които се състоят от два биобасейна и два вторични утаителя за всеки биобасейн.

Като цяло пречиствателният процес  включва следните фази:

- Пречистване на груби примеси -прецеждане през решетка;

- Пречистване на механичните замърсители и мазнините – в пясъко и мазнинозадържател;

- Биологично пречистване с аерация – в биобасейн с камера з нитрификация и денитрификация;

- Вторично утаяване – в хоризонтални утаители ;

- Обеззаразяване на пречистената вода;

- Измерване на пречистеното водно количество;

- Уплътняване на утайката в утайкоуплътнител;

- Обезводняване на уплътнената утайка чрез лентова филтърпреса;

- Стабилизиране и обеззаразяване на утайката с вар;

- Резервни изсушителни полета.

Основни елементи на Пречиствателната станция за отпадъчни води:

  - Помпена станция за отпадъчните води от канализационната система;

  - Винтова решетка;

  - Аериран пясъко и мазнинозадържател;

  - Биобасейн с нитрификация и денитрификация;

  - Хоризонтален вторичен утаител;

  - Установка за подаване на железни соли за отстраняване на фосфора;

  - Радиален утайкоуплътнител;

  - Станция за обезводняване на утайката чрез лентова филтърпреса

  - Инсталация за стабилизиране и обеззаразяване на утайката с вар;

  - Компресорно отделение;

  - Устройство за измерване на пречистената вода;

  - Устройство за обеззаразяване на пречистената вода.

От технологичния процес се отделят следните групи отпадъци: едрите примеси от механично пречистване на отпадъчните води (или решетката), пясък от пясъкозадържателя, мазнини и масла от сепарацията,  стабилизирана уплътнена и обезводнена утайка, оставаща след биологичното пречистване на отпадъчните води.

Отпадъците от грубата и фина решетки са с разнороден характер - предимно с характер на твърди битови отпадъци (растителни, битови, текстилни, керамични, кости, опаковъчни и други отпадъци). Съставът им е еднороден с  ТБО, смесени с органична материя. Те ще се събират в контейнер, ще се дезинфекцират с вар и ще се извозват на депо за твърди битови отпадъци.

Пясък от пясъкозадържателя - смес от лесноутаими минерални частици с полепнали по тях органични вещества, спада към безвредните отпадъци. Пясъкът  ще бъде изплакван с вода със цел извличане на органичните вещества  (хигиенизиране на пясъка) и с помощта на транспортьор довеждан до контейнер. След това ще се дезинфекцира с вар и ще се извозва на депо за ТБО. Също така има възможност да се използва в пътното строителство.

Мазнините и маслата ще се събират в резервоар за мазнини, след напълването на резервоара – периодично няколко пъти в годината ще бъдат извозвани (от фирма, занимаваща се с утилизиране на използвани масла).

Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони /ЗЗ/, съгласно чл.3 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Най близко разположената защитена зона  е ЗЗ “Река Скът” с код ВG0000508  определена по чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от ЗБР   за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

Инвестиционното  предложение  е  включено  в  обхвата  на  Приложение № 2 на ЗООС т.11, б. “в”- “пречиствателни станции за отпадъчни води(невключени в Приложение №1)”.

На основание чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, ал.1, т.3, буква „а” във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/ /ДВ бр.73/2007 г/, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

М О Т И В И

І. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Реконструкция на водопроводна, изграждане на канализационна система и изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ Бяла Слатина) за 17000 еквивалентни жители на град Бяла Слатина, с която ще се осигури пречистване на отпадъчните води и ще се предотврати замърсяване на повърхностните и подпочвените води.

- Инвестиционното предлажение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план дейности.

- От технологичния процес на ПСОВ се отделян следните групи отпадъци: едрите примеси от механично пречистване на отпадъчните води (или решетката), пясък от пясъкозадържателя, мазнини и масла от сепарацията,  стабилизирана уплътнена и обезводнена утайка, оставаща след биологичното пречистване на отпадъчните води. Отпадъците от грубата и фина решетки  ще се събират в контейнер, ще се дезинфекцират с вар и ще се извозват на депо за твърди битови отпадъци. Пясък от пясъкозадържателя   ще бъде изплакван с вода със цел извличане на органичните вещества  (хигиенизиране на пясъка) и с помощта на транспортьор довеждан до контейнер. След това ще се дезинфекцира с вар и ще се извозва на депо за ТБО. Мазнините и маслата ще се събират в резервоар за мазнини, след напълването на резервоара – периодично няколко пъти в годината ще бъдат извозвани (от фирма, занимаваща се с утилизиране на използвани масла).

- Строителните  отпадъци генерирани по време на реализиране на инвестиционното предложение   ще бъдат събирани и извозвани на оказано от община Бяла Слатина място.

- Реализацията на инвестиционното предложение  не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух.

- За осъществяване на инвестиционното предложение не се предвижда нова или промяна на съществуващата  пътна инфраструктура.

- При реализацията и експлоатацията  на предложението не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

ІІ. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Пречиствателната станция ще бъде изградена  в имот № 101004 собственост на Община Бяла Слатина, в землището на гр. Бяла Слатина, обл. Враца. Изготвени са и приети на общински съвет парцеларен план и ПУП за площадка на ГПСОВ. За имота от Министерство на земеделието и горите –  Комисия за земеделските земи има Решение за промяна предназначението на земеделска земя  за изграждане на обект «Пречиствателна станция за отпадъчни води»  в землището на гр. Бяла Слатина.

- Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

- Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони от Натура 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие и в границите на защитени територии, по смисъла на  Закона за защитените територии.

ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.

- Реализацията му  няма да наруши благоприятния природозащитен статус на местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в намиращите се в близост защитена зона “Река Скът” с код ВG0000508.

ІV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- При реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да бъдат засегнати, унищожени и фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в намиращата се в близост защитена зона “Река Скът” с код ВG0000508.

- Не се очаква реализацията на предвидените дейности да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в нея.

- Предвид спецификата на предвидените за реализация дейности и значителното отстояние на други обекти от мястото на въздействие, няма данни за възникване на кумулативен ефект върху ЗЗ “Река Скът” с код ВG0000508.

- Териториалния обхват на въздействие в резултат на изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен  в рамките на разглеждания селищен район. Въздействието ще има положителен ефект, тъй като ще се предотвратие замърсяването на почвите и водите в района.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на експлоатацията на бъдещия обект ще бъде дълготрайно.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За своето инвестиционно предложение възложителят е уведомил  засегнатата общественост. Със писмено Становище с изх. № 3200-11-6 от 22.03.2010г.  Кмета на Община  Бяла Слатина      уведомява, че не са постъпвали мнения, становища и възражения относно инвестиционното  предложение и подкрепя  реализацията на намерението.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Изходните параметри на пречистените отпадъчни води да отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води № 13140050/ 21.04.2008г. издадено от БДДР – Плевен  на «ВиК» ООД – гр. Враца за заустване на отпадъчни води на ГК – гр. Бяла Слатина.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било  издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител  трябва да уведоми РИОСВ Враца до четиринадесет дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано    пред Министъра на околната среда и водите  и/или  пред Административен   съд Враца в 14/четиринадесет/  дневен срок от съобщаването  му на заинтересованите  лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 14.04.2010г.

Директор РИОСВ:

/инж. Т. Гергова/