( 3000 гр.Враца,  ул.”Екзарх Йосиф”  № 81   	  	   (факс/директор: 624-761; дежурен (: 629-211

e-mail: riosv_vr@m-real.net ; http//: www.vracakarst.com

Р Е Ш Е Н И Е     № ВР- 28 - ПР /2010г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ /обн. ДВ бр.91 от 2002г., изм. ДВ бр.82 от 2009г./, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  /Наредбата за ОВОС//обн. ДВ бр.25/2003г./, чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ /ДВ бр.73/2007 г., ПМС №201/2007/. и представена писмена документация  от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Концесия за добив на скално облицовъчни материали-блокове от варовик в находище “Голия връх”, обща концесионна площ 202 дка – 20.2ха., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони,  местоположение:  в землището на с. Върбешница и  на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, определена с координати на граничните точи  1970 , приложени към  представената документация

с възложител: Алекс – Ко – АГК” ЕООД, гр.  София, бул. “Шипченски проход” № 11, бл. 228А, ет. 4, ап. 17,  ЕИК  200629858, тел. 0898503524

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда: Получаване на концесия  за добив по открит способ на подземни богатства  за скално облицовъчни материали-блокове от варовик в находище “Голия връх”, обща концесионна площ 202 дка – 20.2ха.,  в землището на с. Върбешница и  на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца. За инвестиционното предложение  възложителя има издадено Удостоверение за търговско откритие № 0364 от 30.06.2008г. и Протокол № НБ-14 от 23.04.2008г. на Специализираната експертна комисия (СЕК) по запасите към Министерство на околната среда и водите. Възложителя е титуляр на  Разрешение №64 от 28.01.2005год. за проучване на  подземни богатства по чл. 2,т.6 от Закон за подземните богатства.

Обектът на инвестиционното предложение е разположен в западната част на м.”Голия връх” и заема малка част от източната окрайнина на с.Върбешница  и с. Горна Кремена и западните окрайнини на землището на с. Горна Кремен.Площта  предвидена за разработване е гола и обрасла от тревни видове, характерни за района.

След възстановяване на собствеността, част от имотите след получаване на концесия  възложителя ще предприеме необходимите действия за ползването им.

Добивните, както и всички останали минни дейности ще се реализират без взривни работи, а само с рязане, вертикално и хоризонтално, съобразно естествените пукнатини  в находището с резачки, работещи с диамантено въже и вода за охлаждане на режещите инструменти. Изряза-ните масиви се разкрояват на место в забоя и се товарят и извозват по предназначение с помощта на автокари и камиони.  Предвижда се строителство на кариерата да е за около 24 месеца с което да се подсигурят запаси за добив на блокове около 2 000м3 скална маса, годни за добив на блокове.

Инвестиционното предложение не попада на територията на Защитени зони/ЗЗ/  съгласно Закона за биологичното разнообразие/ЗБР/. Най близко разположената Защитена зона (на около 5-6 км.) е ЗЗ “Каленска  пещера” с код ВG 0000601,  определена по чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

Инвестиционното  предложение  е  включено  в  обхвата  на  Приложение № 2   на ЗООС -  т. 2, буква “а” – “кариери, открити рудници и добив на торф” и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

На основание чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, ал.1, т.3, буква „а” във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/ /ДВ бр.73/2007 г/, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

М О Т И В И

І. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Инвестиционното  предложение предвижда:   Концесия за добив на скално облицовъчни материали-блокове от варовик в находище “Голия връх”, обща концесионна площ 202 дка – 20.2ха.,  в землището на с. Върбешница и  на с. Горна Кремена, общ. Мездра. За реализиране на кариерата за добив на скално облицовъчни материали се прилага следната схема.

- Разкривни работи: Почвения слой   се  отнема посредством булдозериране,на места може и ръчно и се депонира на депо за почвен слой, за да послужи при бъдеща рекултивация.Изветрелите варовици ще се премахват посредством рихлене, булдозериране и товарене на автосамосвал за чакълиране на съществуващите горски пътища и извозване на отвала,западно от разкривната площ.

- След премахване на плочестите варовици, следват по дебелослойни здрави,но напукани варовици с дебелина между хоризонтални пукнатини до 100см., които ще се изрязват вертикално и хоризонтално  и ще се извозват на отвал.

- Подготвителни работи. След премахване на варовика от изветрителната зона само чрез въжени резачки се правят т.н. подготвителни работи,изразяващи се в „разсичане” на добивното поле с траншеи или полутраншеи,посредством ,които се оформят добивните полета.

- Добивни работи. След подготвителните работи се пристъпва към добивните работи,изразяващи се в нарязване на подготвеното за добив поле(участък) на монолити (заходки) в порядъка на 15-30м3  вертикално и хоризонтално.Тези монолити се обръщат на площатката в забоя и се разкрояват чрез рязане или гъста перфорация и пробивно клинов способ на правилни паралелопипедни блокове,с размери съобразно естествените пукнатини и спесификация на  потребителите.Отпадъкът от добива и разкривката се депонира на отвал.За отвал ще се използва сухо дере с координати на гранични точки  №13 и №14 от концесионния контур, както  иззети полета след изземване на запасите с цел да не се ползват допълнителни площи извън концесионната площ.

- Ще се  използва природен ресурс - варовик, който е предмет на инвестиционното предложение и  промишлена вода, необходима в технологичния процес, която ще се доставя от естествения карстов извор до с.Горна  Кремена или от яз.Върбешница.

- Предвижда  се  строителството на кариерата да е  около 24 месеца с което да се осигурят запаси за добив на блокове около 2 000м3 скална маса, годни за добив на блокове.

- Отпадъците, които ще се генерират са изключително здрави, но напукани и маломерни полигоунални скални късове, с различна големина, неотговаряща на изискванията на БДС 8263/81 – блокове за скално-обли-цовачни материали. Тези скални късове може след допълнително натрошаване да се трошат на чакъл за пътни настилки, бетон, ж.п. трасета и минерални брашна, производство на не-гасена и хидратна вар и др. Тази отпадъчна скална маса няма да се примесва с почвен слой и глинести материали за да може при нужда да се оползотворява.

- Отпадъци, които се очаква да се генерират  на обекта: отпадъкът от добива и разкривката се депонира на отвал.За отвал ще се използва сухо дере ограничено от границни точки №13 и №14 от концесионната площ, както и иззети полета след изземване на запасите с цел да не се ползват допълнителни площи извън концесионната площ.

- Представен е План за управление на минните отпадъци, получени при експлоатация на  находище  «Голия връх», общ. Мездра.

- Битовите отпадъци ще се събират в чували и третират съгласно нормативната уредба.

- При разработване на находището ще се използват съществуващите черни горски  пътища между селата  Върбешница и Горна Кремена, минаващи в непосредствена близост южно от площа, същите ще бъдат  чакълирани с варовик от откривката на концесионната площ. Други пътни връзки не са необходими.

- За битови и технологични  нужди( за охлаждане на режещото въже)  ще се използва вода  от естествен карстов извор до с. Горна Кремена или от яз. Върбешница , която ще се доставя с автоцистерна.  Водата  за пиене ще бъде минерална. Предвижда се за заустване на   биотовофекалните води  да се изгради изгребна яма или химическа тоалетна.

- С вх. № 2854/21.06.2010г. от възложителя е внесена документация   в БДДР –Плевен за започване на процудура за издаване на разрешително за водовземане  за ползване на вода за нуждине на   предвидената  дейност.

- Има писмо  от РИОКОЗ – Враца с  изх. № 1453 от 28.07.2010г. в което са поставени  изискания към възложителя: да се престави становище от БДДР Плевен и се предвидят в ПУП  леки постройки  с битови помещения за работниците.

- Представено е  писмо с тех. изх.№ 2854 от 03.09.2010г.  от   Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, в което е уточнено , че терените в:  «концесионната  площ не засягат определени по реда на Закона за водите санитарно-охранителни зони  на  водоизточници, ползвани за питейно –битово водоснабдяване на населението в региона, и на минерални такива.На територията на обхванатите земеделски имоти няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване  и на минерални води ».

- При спазване на  технологичния процес и правилна експлоатация на дабивната и транспортна техника   не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

ІІ. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Концесионната площ „Голия връх” се намира на границата на землищата на с.Върбешница и с. Горна Кремена, община Мездра. От с. Върбешница до площа разстоянието по права линия е около 1 км., а до с. Горна Кремена  е 2км. По съществуващите горски пътища, разстоянието е около 3 км. до с. Върбешница и с. Горна Кремена.

Регистър на координати на гранични точки 1970г. за   концесионна площ”Голия връх”:

№ на гр.                     к о о  р  д  и  н  а т и                             H

точка                       y                                x                            (M)

1                            8537900.1                 4698355.0               495.0

5                            8538313.4                 4698354.8               470.0

8                            8538321.9                 4697956.7               431.0

13                          8537800.3                 4697942.5               442.4

14                          8537798.7                 4698251.0               466.3

- Концесионната площ в по голямата си част е гола, обрасла с тревни видове пасищен тип и редки издънкови широколистни  единични дървета(дъб) и храсти  ( глог и трънка). Площа на исканата концесия  е 202дка., предвижа се находището да се  разработва от запад на изток и експлоатационните работи ще се водят по етапно по около 50дка. включваща и отвала  в сухото дере.След изземване запасите през  наречения 1ви етап,ще се пристъпва на изток ,като иззетото поле частично ще се рекултивира.

- Допълнителна площ за отвала не  се   предвижда , тъй като периодично ще се рукултивират иззетите запаси, от запад на изток.

- Иззетите полета ,ще бъдат поетапно рекултивирани,след изземване на запасите в дълбочина и в същото време, ако се налага ще се разкриват нови полета на изток в рамките на концесионната площ.

- С разработването на находището ще се наруши съществяващият ландшафт, с провеждане на предвидените рекултивационни мероприятие след изземване на запасите се очаква макар и не напълно неговото възстановяване.

- Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и в границите на защитени територии, по смисъла на  Закона за защитените територии.

ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.

- Реализацията му няма да наруши благоприятния природозащитен статус на местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона “Каленска  пещера” с код ВG 0000601.

ІV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- При реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да бъдат засегнати, унищожени и фрагментирани типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в намиращата се в близост защитена зона “Каленска  пещера” с код ВG 0000601.

- Не се очаква реализацията на предвидените дейности да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитената  зона или да доведе до тяхното безпокойство .

- Инвестиционното предложение няма да наруши благоприятния природозащитен статус на защитена зона ЗЗ « Каленска пещера» с код BG 0000601  и/или да влезе в противоречие с целите на опазването й.

- С разработването на находището ще се наруши частично съществуващият ландшафт, но с провеждане на предвидените рекултивационни мероприятия след изземване на запасите се очаква макар и не напълно неговото възстановяване.

- Предвид спецификата на инвестиционното предложение в представената информация е направено заключение:   “от досегашната експлоатация на  кариери в региона  за добив на блокове от т.н. „Врачански варовик”, някои от тях датиращи от началото на миналия век се доказва , че те не оказват вредно влияние на околната среда, растителния и животинския свят. При разработването им не се използват взривни вещества и няма запрашаемост на въздуха в района. Единствено по време на експлоатацията им се нарушава частично съществуващия ландшафт, но като се имат предвид старите изоставени кариери,  същия се възстановява добре до 10-15 години след приключване на дейността им.»

- За недопускане запрашаване на района се предвижда оросяване  на съществуващия черен път от кариерата до с. Върбешница и с. Горна Кремена, общ. Мездра в сухите периоди.

- Териториалния обхват на въздействие в резултат на реализиране и експлоатацията на инвестиционното предложение е  в рамките на концесионната площ.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на експлоатацията на бъдещия обект е: пряко върху концесионната площ, съгласно срока за периода на концесията.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За своето инвестиционно предложение възложителят е уведомил Община Мездра, кмета на  с. Горна Кремена и кмета на с. Върбешница   и засегнатата общественост. С писмо с вх. № 391/20.07.2010г. кмета на с. Върбешница уведомява, «че няма  възражения  по Уведомлението за концесионни намерения на фирма «АЛЕКС – КО- АГК» ЕООД, гр. София в землището на с. Върбешница. С писмо с вх. № 391/20.07.2010г.  кмета на с. Горна Кремена уведомява, «че няма  възражения  по Уведомлението за концесионни намерения на фирма «АЛЕКС – КО- АГК» ЕООД, гр. София в землището на с. Горна Кремена».

Община  Мездра   с писмо с изх. № 26.00-115   уведомява, че информацията за инвестиционното намерение е сведена до знанието на обществеността. В Община Мездра, Кметство село горна Кремена и Кметство село Върбешница няма постъпили писмени възражения.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

  - Да не се допуска замърсяване и увреждане на прилежащи имоти по време на експлоатацията  на обекта.

  - Движението на МПС да се извършва само по съществуващите пътища, като транспортните схеми се съгласуват с община Мездра.

  - Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване на води и почви с нефтопродукти  от  използваната техника.

  - Да се спазват нормативните изисквания на нивата шум излъчван в околната среда формиран от дейността на площадката съгласно Наредба № 6 /ДВ. Бр. 58/2006г./

  - При изготвяне на ПУП документацията да е съобразена с изискванията  на РИОКОЗ Враца    поставени в писмо  с техен изх.№  1453 от 28.07.2010г. -  да е посочена ХЗЗ за дейността  и се предвидят леки постройки с битови   помещения за работниците.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било  издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител  трябва да уведоми РИОСВ Враца до четиринадесет дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано    пред Министъра на околната среда и водите  и/или  пред Административен   съд Враца в 14/четиринадесет/  дневен срок от съобщаването  му на заинтересованите  лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 24.09. 2010г.

Директор РИОСВ:

/инж. Т. Гергова/