( 3000 гр.Враца,  ул.”Екзарх Йосиф”  № 81   	  	   (факс/директор: 624-761; дежурен (: 629-211

e-mail: riosv_vr@m-real.net ; http//: www.vracakarst.com

Р Е Ш Е Н И Е     № ВР-10- ПР /2010г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ /обн. ДВ бр.91 от 2002г., изм. ДВ бр.82 от 2009г./, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  /Наредбата за ОВОС/ /ДВ бр.25/2003г., ПМС №59,  изм. и доп. с ПМС №237/2009г., ДВ бр. 80/2009г./, чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ /ДВ бр.73/2007 г., ПМС №201/2007/. и представена писмена документация  от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:   Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, което включва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа, доизграждане на нова канализация  и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води/ПСОВ/ на гр. Криводол  (с капацитет до 6056 еквивалент жители), което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение:  ПСОВ в ПИ № 000173 и ПИ № 000321 в землището на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца

възложител:  Община  Криводол  , ул. “Освобождение ” №  13, гр. Криводол  - ПК 3060, обл. Враца, ЕИК 000193282,  тел. 09117 2545

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на предложението е  подмяна на съществуващата водопроводна мрежа, доизграждане на нова канализация  и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води/ПСОВ/ на гр. Криводол  (с капацитет до 6056 еквивалент жители), общ. Криводол, обл. Враца.

Според представената информация инвестиционното предложение включва:

- Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Криводол. Предвижа се и изграждането на нови водопроводи, където са необходими, както и подмяна на сградните водопроводни отклонения към имотите. Проектната дължина на трасето е 43660 м. Трасето обхваща всички улици в регулационните граници на населеното място. Предвижда се водопроводната мрежа да бъде подменена с полиетиленови тръби висока плътност /PEHD PN10/. Предвижда се и изграждане на водопровод до площадката за ПСОВ в ПИ №000173, ПИ № 000321 в землището на гр. Криводол, община Криводол. Разработена е сключена мрежа с един Главен клон и регулатор на налягане монтиран на същия. За обезпечаване на водопроводната мрежа при авариии е предвидено второ преминаване на естакада при реката и второ преминаване под ЖП линията Мездра – Видин.

- Доизграждане на нова канализация на гр. Криводол. Изграждане на канализация по всички улици, където не е изградена, и изграждане на сградни канализационни отклонения до уличната регулационна линия на урегулираните поземлени имоти. С проекта се осигурява свързването на почти 100 % от потенциалните източници на отпадъчни води към системата. Проектната дължина на трасето е 36600 м. Канализацията е отведена чрез колектори към ПСОВ.Новите учасъци са решени изцяло като разделна канализация, като в по – голямата си част мрежата ще се изпълнява като разделно – битова, а около 30 клона разделна – битова и дъждовна канализация.

- Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ №000173, ПИ № 000321 в землището на гр. Криводол, община Криводол. Избран е метод на пречистване с активна утайка. Избраната концепция на експлоатация е „SBR-техника“, т.е. метод, който работи с прекъсване и в сравневие с конвенционалния не се нуждае от отделен вторичен утаител. Пречистването се осъществява чрез смяна на функциите в реактора заедно с буферния резервоар. Буферният резервоар поема водите по време на фаза “след пречистване”, когато реакторът не приема сурови води.

Технологична схема включва най-общо следните елементи на ПСОВ: входен буфер с помпена станция,станцията за механично пречистване /механично стъпало/, биологично стъпало /SBR/, отвеждане на биологично пречистената вода, UV – дезинфекция, силоз за утайка, където тя се уплътнява, обезводняване на уплътнената утайка, централно управление, вземане на проби от пречистената вода,обслужваща сграда

Предлаганата технологична схема за пречистване на отпадъчни води дава възможност за поемане на натоварване до 6056  ЕЖ.

Приемник на пречистените води е р. Ботуня. Предвижда се канализацията да бъде изпълнена от полипропиленови гофрирани тръби /PVC SN8/. Отпадъчната вода от канализацията постъпва гравитачно до предвидена за изграждане ПСОВ.

Транспортният достъп до ПСОВ на гр. Криводол ще се осъществява от новоизграден асфалтов път свързващ град и площадката на ПСОВ в ПИ №000173, ПИ № 000321.

За осигуряване на безпрепятствено преминаване на леки и товарни автомобили, инвестиционното предложение включва и полагане на основа от трошен камък с дебелина 40 см. върху 245 м полски път.

Предвижда се полагането на канала и изпълнението на водопровода    да бъде в укрепен изкоп.

За електроснабдяване на ПСОВ ще бъде изграден нов трансформаторен пост в имот ПИ №000173, ПИ № 000321 и кабелни линии СрН с въздушно-кабелен преход от съществуващ въздушен електропровод. Необходимата мощност за електроснабдяване на ПСОВ е 60 кW.

За осигуряване на резервен източник на електрозахранване на ПСОВ е предвидено изграждането на дизел генератор с мощност 60 kW..

Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони /ЗЗ/, съгласно чл.3 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Най-близко разположената защитена зона  е ЗЗ “Божите мостове” с код ВG0000487  определена по чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от ЗБР   за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

Инвестиционното  предложение за изграждане на ПСОВ е  в  обхвата  на  Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда/ЗООС/ -  т.11, б. “в”- “пречиствателни станции за отпадъчни води(невключени в Приложение №1)”,  спомагателната дейност за изграждане на нов път е включена в т. 10, б.”д” , спомагателната дейност изграждане на  въздушно-кабелен  преход от съществуващ въздушен електропровод е включен в т. 3, б, “б” на Приложение №2 на ЗООС  и на основание чл. 93,ал.1,т. 1 от Закона  подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/.

Съгласно чл. 82, ал. 3 на ЗООС, оценките на отделните инвестиционни предложения се съвместяват.

На основание чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, ал.1, т.3, буква „а” във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/ /ДВ бр.73/2007 г/, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

М О Т И В И

І. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Инвестиционното предложение включва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа, доизграждане на нова канализация  и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води/ПСОВ/ на гр. Криводол  за 6056 еквивалент жители,  с която ще се осигури пречистване на отпадъчните води и ще се предотврати замърсяване на повърхностните и подпочвените води.

- По време на строителството се очаква да се генерират строителни отпадъци от изкопи и кофражни работи, като същите ще бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци, определена със заповед на Кмета на Община Криводол, в съответствие с чл. 18 от ЗУО.По време на експлоатацията на ПСОВ ще се генерират незначителни битови отпадъци: опаковки, хартия и други отпадъци от обитаване. Всички видове отпадъци ще се депонират по видове разделно и временно при спазване на чл.5 от ЗУО като битовите ще се извозват по договор с фирма за чистота, а останалите – от фирми, притежаващи разрешение по чл. 12 от ЗУО.

- Основните отпадъци, които се очаква ПСОВ да генерира е излишната обезводнена утайка. Очакваният обем е около 350 м3/година. Утайката е обезводнена и стабилизирана, няма миризма и може да се използва за наторяване или да се депонира на депо за отпадъци.

- Обратната засипка върху канала и водопровода ще се изпълни от земна маса до кота пътно легло на пластове от по 20см с уплътняване. За възстановяване на настилката на улиците е предложена настилка като съществуващата.

- За битови и противопожарни нужди водоснабдяването ще се осъществява от новоизграден водопровод до ПСОВ.

- Инвестиционното предлажение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план дейности.

- Реализацията на инвестиционното предложение  не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух.

- Пречистените отпадъчни води след преминаване през пречистветелната станция ще се заустват в повърхностен воден обект река Ботуня.

- За осъществяване на инвестиционното предложение не  се предвижда   промяна на съществуващата  пътна инфраструктура.Транспортният достъп до ПСОВ на гр. Криводол ще се осъществява от новоизграден асфалтов път свързващ града и площадката на ПСОВ в ПИ №000173, ПИ № 000321.

- При реализацията и експлоатацията  на предложението не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

ІІ. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Пречиствателната станция ще бъде изградена   в ПИ № 000173- Акт №1317 за публична общинска собственост и ПИ № 000321 – Договор за дарение от 30 март 2010г. на Община Криводол  в землището на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца са  собственост на възложителя.

- Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

- Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони от Натура 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие и в границите на защитени територии, по смисъла на  Закона за защитените територии.

ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.

- Реализацията му  няма да наруши благоприятния природозащитен статус на местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в намиращата се в близост защитена зона “Божите мостове” с код ВG0000487.

ІV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- При реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да бъдат засегнати, унищожени и фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в намиращата се в близост защитена зона “Божите мостове” с код ВG0000487.

- Не се очаква реализацията на предвидените дейности да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в нея.

- Предвид спецификата на предвидените за реализация дейности и значителното отстояние на други обекти от мястото на въздействие, няма данни за възникване на кумулативен ефект върху ЗЗ “Божите мостове” с код ВG0000487.

- Изграждането на канализация и ПСОВ и подмяната на водопроводната мрежа на населеното място е екологосъобразно мероприятие, чийто екологичен ефект ще повлияе цялото население.

- Въздействието в резултат на изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение е пряко, дълготрайно и положително. Териториален обхват - ограничен  в рамките на разглеждания селищен район. Въздействието ще има положителен ефект, тъй като ще се предотврати замърсяването на почвите и водите в района.

- Предвидени са мерки, свързани с опазване на околните терени от замърсяване и увреждане по време на строителството и експлоатацията на обекта -  изграждането на 15 метров озеленителен пояс около ПСОВ.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За своето инвестиционно предложение възложителят е уведомил  засегнатата общественост. С писмо  с изх. № 32.02-11 от 10.03.2010г.  Кмета на Община  Криводол   уведомява, че не са получени  възражения срещу инвестиционното  предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

На основание чл. 46, ал.1,т. 1, буква  “д” , чл. 50, ал.1 и чл. 52, ал. 1,т.3 от Закон за водите/ДВ бр. 67/1999г./ да се подаде заявление в БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ   ДУНАВСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН /БДДР – Плевен/  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било  издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител  трябва да уведоми РИОСВ Враца до четиринадесет дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано    пред Министъра на околната среда и водите  и/или  пред Административен   съд Враца в 14/четиринадесет/  дневен срок от съобщаването  му на заинтересованите  лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 26.04.2010г.

Директор РИОСВ:

/инж. Т. Гергова/