С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с внесено в РИОСВ – Враца от инвестиционно предложение (ИП) за: "Изграждане на паркинг за коли и автосервиз за техния преглед“ в поземлен имот с идентификатор 12259.667.33, местност „Хаджиманов хан“, землището на гр. Враца с възложител: М** И** Г**, гр.Враца, на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложениее ново и предвижда изграждане на паркинг за коли и автосервиз за техния преглед, в поземлен имот с идентификатор 12259.667.33, местност „Хаджиманов хан“, землището на гр. Враца. За нуждите на ИП е необходимо промяна предназначението на земеделската земя в зона “Предимно производствена“ (Пп).  Към момента трайното предназначението на територията е „земеделска“, начин на трайно ползване „ливада“, категория на земята – 5, собственост на възложителя.

Предвижда за изграждане хале ще се състои от метална носеща конструкция с панелни покриви и ограждащи стени, с размери 8.1х12.60 м. За монтажа на конструкцията ще се направят фундаменти  с дълбочина от 1.10 м. Формираните изкопни маси ще се използват за обратни насипи и подравняване на терена. Настилката на халето ще бъде от бетон. За реализацията на ИП в халето ще се монтира каломаслоуловител.

В автосервиза ще се извършва преглед и диагностика на колите, без ремонтни дейности.  Ще има обособени места за преглед на автомобилите, офис и санитарен възел. Формираните битови отпадни води ще преминават през локално пречиствателно съоръжение и ще се събрат във водоплътна изгребна яма.

Паркингът за коли ще бъде със 100 паркоместа.

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура, ще се използва съществуваща такава. Водоснабдяването ще се осъществи съществуваща мрежа на „ВиК“ ООД, гр. Враца.Изпълнението на предвидените дейности не е свързано с използване на взрив. Формираните по време на строителните дейности отпадъци ще се третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Инвестиционното предложение попада в обхвата т. 10, буква „б“, от Приложение № 2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

Компетентен орган за  произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Враца, в съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

Възложителят е информиран, че съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС, постъпилата документация е изпратена на Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район”, за изразяване на становище, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ)  и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Съгласно полученото в инспекцията становище на БДДР - Плевен, реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания посочени в становището.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имот с идентификатор 12259.667.33 по КККР на гр. Враца, предмет на ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада  в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо разположените защитени зони,  на около 5 км са:  BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 19/05.03.2021 г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

В имота няма "вековни или забележителни" дървета.

Копие от писмото е изпратено до: община Враца и БДДР – Плевен.

/отговорено от РИОСВ-Враца на 04.06.2024 г./