С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с внесено в РИОСВ – Враца от инвестиционно предложение (ИП) за: "Изграждане на фотоволтаична централа 401.12 кW на покрив в УПИ 12259.1025.664, върху сгради с идентификатор 12259.1025.664.1 и 12259.1025.664.3 в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител: „Вектор Пропърти Груп“ ЕООД,  гр. София, на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждане на фотоволтаична централа с мощност 401.12 кW на покрива в УПИ 12259.1025.664, върху сгради с идентификатор 12259.1025.664.1. и 12259.1025.664.3, гр. Враца, община Враца, област Враца. Имотите, в който ще бъде реализирано строителството, са собственост на възложителя.

Върху покривите на съществуващи сгради в горепосочения имот ще се инсталират 872 бр. фотоволтаични генератори с пикова мощност 460 Wр и 6 бр. соларни инвертора с мощност 50 Кv. Заземителната уредба на обекта ще бъде изпълнена като комбинация от нови вертикални заземители, заземителни колове, набити предваригтелина на място на кота терен и връзка към съществуваща заземителна инсталазия на БКТП, точка на присъединяване на ФЕЦ. Към заземителната уредба ще бъдат присъединени по подходящ начин всички ел. табла, жила на кабели, екрани, кабелни глави, корпуси на електрооборудването, метални нетоководещи части и др.

ИП не предвижда използването на природни ресурси. По време на реализацията на ИП не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха. Изпълнението на предвидените дейности не е свързано с използване на взрив. Не се очаква формиране на отпадъчни води. Дейността не е свързана с образуване на отпадъчни води. Формираните по време на изграждането отпадъци от опаковки ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците.

Инвестиционното предложение попада в обхвата т. 3, буква „а“, от Приложение № 2 на ЗООС - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1). В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Враца, в съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

След направената справка се установи, че ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо разположените защитени зони, на 300 - 350 м, са: BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД1031/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД801/2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.). Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони,

Копие от писмото е изпратено до община Враца.

/отговорено от РИОСВ-Враца на 28.05.2024 г./