СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с внесено в РИОСВ – Враца от инвестиционно предложение (ИП) за: „Инсталация за получаване на електроенергия чрез процес на торефикация“, с възложител: „КЛИЪР СИТИ ГРУП“ ЕООД, гр. София, на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждане на инсталация за получаване на електроенергия чрез процес на торефикация в поземлен имот № 12259.788.9 местност „Шумако“, землището на гр. Враца, общ. Враца.

Предвижда се инсталацията да се изгради в рамките на РДНО – Враца, върху площ от 10 000 кв.м.

Избраната технология за получаване на електрическа и топлинна енергия от неопасни твърди битови отпадъци е чрез термичен процес на лека пиролиза (торефикация).

Процесът протича по следния начин:

- Суровината от отпадъци се подлага на предварителна обработка, намалява се размера й и се изсушава в ротационна сушилня, откъдето се подава във високотемпературна ротационна пещ. В ротационната пещ останалата в материала влага се изтласква, както и летливите вещества в биомасата.

- Материалът се загрява в окислително-редукционна камера чрез пряк контакт на биомасата с димните газове при температура 250-4000 С, без да се предизвиква горене в пещта;

- След напускане на окислително-редукционната камера продуктът се охлажда, смила се фино и се подава за брикетиране;

- Генерираните летливи вещества, дължащи се на лекия процес на пиролиза в пещта, напускат пещта заедно с другите димни газове и навлизат в камерата за доизгаряне, където се генерира допълнителна топлина;

- След камерата за доизгаряне димните газове с температура 700-8000 С постъпват във високотемпературния обменник, където генерират пара за турбината за производство на електрическа и топлинна енергия и се охлаждат до 120-1250 С;

- След високотемпературния топлообменник димните газове преминават през набор от циклони и ръкавни филтри за отстраняване на всички фини прахови частици.

Водата за питейни и промишлени нужди ще се осигурява от съществуващ водопровод.

Формираните при строителството изкопани земни маси ще се използват обратно за озеленяване.

Образуваните строителните и битови отпадъци ще се третират съгласно утвърдена от община Враца схема.

От дейността на инсталацията няма да се формират отпадъчни води.

Инвестиционно предложение попада в обхвата т. 3, буква „а“, - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1), както и в т.11, буква „б“ - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в Приложение №1) от Приложение № 2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

Компетентен орган за  произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Враца, в съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

Съгласно изискванията на чл. 4 а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС постъпилата документация е изпратена на Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” - Плевен за становище, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ)  и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Предвид полученото в РИОСВ - Враца становище на Басейнова дирекция “Дунавски район”, реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките и законовите изисквания посочени в становището.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имот с идентификатор 12259.788.9 по КККР на гр. Враца, предмет на ИП, не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада  в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположените защитени зони, на 1 км. са:  BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 19/05.03.2021 г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

В имота няма "вековни или забележителни" дървета.

Копие от писмото е изпратено до: община Враца и БДДР – Плевен.

/отговорено от РИОСВ-Враца на 10.07.2023 г./