Представено от «ИВЕЯ КОМЕРС» ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: «Монтаж на фотоволтаична електрическа централа за производство на ел.енергия», в ПИ 22126.501.525, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца,

Във връзка с внесено в РИОСВ- Враца уведомление от «ИВЕЯ КОМЕРС» ЕООД за инвестиционно предложение (ИП) за: «Монтаж на фотоволтаична електрическа централа за производство на ел.енергия», в ПИ 22126.501.525, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца,  на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация (в уведомлението като цяло) се предвижда извършване на следните дейности:

- Монтаж на фотоволтаична електрическа централа за производство на ел.енергия.

- Общата инсталирана мощност на централата ще е 99,76 кW.

- Предвижда се да се използват 172 бр. панели с мощност 580 w/p.

- С цел максимално олекотена конструкция, панелите ще се монтират на терен на конструкция.

- Инсталацията ще разполага със система за комуникация и мониторинг вградена в инвертора за производството на електрическа енергия и всички данни свързани с КПД на фотоволтаичния генератор (мощност, напрежение, ток и др.).

- За обекта е предвидена заземителна инсталация.

- ФЕЦ ще е изградена с инвертори, които ще се свързват към електрическата мрежа в ГРТ на ФЕЦ, за да може да работи.

- ГРТ на ФЕЦ и инверторите ще се монтират на конструкцията предвидена за монтаж на фотоволтаичните панели.

- Връзката на фотоволтаичната инсталация с ЕРП ще се осъществи съгласно становището на електроразпределителното предприятие за условията за присъединяване към ново електромерно табло монтирано на фасадата на ТП 2, с. Долна Кремена, п/ст Мездра, извод „Ушите“ 20 кV.

- Предвижда се изграждане на нова кабелна линия НН от ГРТ на ФЕЦ в имота на възложителя до ново ГРТ монтирано на ТП № 2 за свързване на фотоволтаичната централа с мрежата на „ЕРМ-ЗАПАД“ АД.

- Предвижда се разполагане на кабела в тротоарна ивица на 0,7м от имотните граници и спазване на сервитутните изисквания.

- При преминаване под път кабела ще се положи в PVC тръба на дълбочина 1,1м.

- Трасето на кабелната линия НН ще минава по улица, в урбанизираната част на населеното място.

- Изкопните дейности ще се извършват механизирано и ръчно.

- При монтажът ще се използва готова метална конструкция за монтаж на терен.

- Не се предвижда захранване с вода, и формиране на отпадъчни води, при реализацията на ИП.

- Не се предвижда използването на природни ресурси по време на реализацията на ИП.

- Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

По повод гореизложеното, възложителят е уведомен, че инвестиционното предложение като цяло представлява обект по Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (т. 3, б. “а”). В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение  подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

IІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

След направената справка се установи, че ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и не попада  в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Най-близо разположената защитена зона, на 5,4000 км е BG0000601 "Каленска пещера" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

В имота няма "вековни или забележителни" дървета обявени по реда на ЗБР.

Копие от писмото е изпратено до: община Мездра, обл.Враца,

/отговорено от РИОСВ-Враца на 19.05.2023г./