Представено от „Чистота Балкани” ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Третиране на производствени утайки”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.345, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,

Във връзка с внесено в РИОСВ- Враца уведомление от „Чистота Балкани” ЕООД за инвестиционно предложение (ИП) за: „Третиране на производствени утайки”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.345, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,   на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация се предвижда извършване на следните дейности:  третиране на производствени утайки (производство на оловни акумулаторни батерии, на контактори за ел.захранване, на козметика и битова химия), с годишен капацитет около 150 тона опасни утайки и около 150 тона неопасни утайки. В резултат на третирането им (изпарението на влагата) остатъчното количество утайка за предаване за обезвреждане в годишен аспект би било съответно 40 тона опасни утайки и 40 тона неопасни утайки в твърдо агрегатно състояние. На площадката ще се съхранява временно количество до 20 тона необработена утайка и до 18 тона обработена утайка в твърдо агрегатно състояние. Утайките ще се доставят с цистерна или специализирани ВК 2 контейнери и ще остават в тях до поетапното им третиране. Съоръжението за третиране ще представлява модулна мобилна цистерна (с размери 5,66 х 2,5 метра), която ще се постави до съществуващото хале на бетонирана площадка. В халето ще се съхраняват само третираните сухи утайки във варели, подредени по четири върху палети с размери 100х120 см., до предаването им за окончателно обезвреждане. Същите ще се подреждат и на височина до три етажа.

По повод гореизложеното, инвестиционното предложение представлява обект по Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда (т. 11, б. „б”). В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.2 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение (ИП) не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близко разположените защитени зони са: BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007г.) и BG0002053 „Врачански Балкан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.105/2008г).

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона, по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до: община Враца.

/отговорено от РИОСВ-Враца на 28.02.2018г./