Представено от „ЧЕЗ Разпределение България” АД предложение за „Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1kV на промишлена сграда в УПИ VI-376 /ПИ с идент. По КККР 12259.1027.376/, кв. 13, (ул. „Васил Кънчов“ №120) по плана на „Източна промишлена зона – част II“, гр. Враца, общ. Враца”

Във връзка с внесено в РИОСВ-Враца уведомление от „ЧЕЗ Разпределение България” АД, за инвестиционно предложение (ИП) за „Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1kV на промишлена сграда в УПИ VI-376 /ПИ с идент. По КККР 12259.1027.376/, кв. 13, (ул. „Васил Кънчов“ №120) по плана на „Източна промишлена зона – част II“, гр. Враца, общ. Враца”, на основание чл.5, ал.1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация ИП предвижда външно ел. захранване на съществуваща промишлена сграда в УПИ VI-376 /поземлен имот (ПИ) с идентификатор по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) 12259.1027.376/, кв. 13, с административен адрес ул. „Васил Кънчов“ №120, по плана на  „Източна промишлена зона – Част II”, гр. Враца, чрез изграждането на следните съоръжения:

-	Нова въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 1kV, изпълнена с алуминиев усукан изолиран проводник /УИП/ AL 4х25 mm2 и монтирана на 4 бр. нови стоманобетонни стълбове НН;

-	Доставка и монтаж на ново електромерно табло тип ТЕПО, монтирано на нов стоманобетонен стълб №4 на тротоара на второстепенна улица с идентификатор 12259.1027.131, с осигурен постоянен достъп.

Трасето на новата ВКЛ НН започва от съществуващ трансформаторен пост /ТП/ „Прест” /VR_0059/ пресича второстепенна улица с идентификатор 12259.1027.131 – общинска публична собственост, продължава по отсрещния й тротоар, след което отново пресича същата улица между о.т. 197 и о.т. 196 и достига до нов стоманобетонен стълб /ст. 4/, ситуиран пред УПИ VI-376, кв. 13, на който ще се монтира новото ел. табло тип ТЕПО 1-П.

Дължината на трасето на въздушната кабелна линия 1kV е 115 m.

Новата ВКЛ 1kV ще се изтегли на 4 бр. нови стоманобетонни стълбове с височина Н=9.5 m. Новите стоманобетонни стълбове, доставка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Предвидени са изкопни работи за монтиране на стълбовете. При монтаж на стълб върху съществуващ тротоар и настилка, се предвижда възстановяване на тротоарната настилка около новоизградения стълб.

Обектът е достъпен за автомобилен транспорт и строително-монтажна механизация. При монтажа на новите стълбове ще се използва наличната пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.3, буква „б” – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключен в прложение №1)” на Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), поради което на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС, подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Враца.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 “Врачански Балкан”, определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г. на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.), и BG0002053 „Врачански Балкан”, определена по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 105/2008г.).

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона, по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до община Враца

/отговорено от РИОСВ-Враца на 20.10.2017г./