Съобщение

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаичен парк“, в УПИ I – 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, в кв. 46, с. Бърдарски геран, ул. „Васил Левски“ №5, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: „БГ СОЛАР ПАРК 2“ ЕООД, гр. София, на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на ел. енергия с инсталирана мощност 1409 kW.

Фотоволтаичната електроцентрала представлява съоръжение за производство на електрическа енергия чрез директо преобразуване на слънчевата светлина в електричество и подаване на произведената електроенергия в разпределителната мрежа чрез система от трансформатори и електропроводи върху терен с обща площ 11236 кв.м.

ИП ще се реализира в УПИ I – 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, в кв. 46, с. Бърдарски геран, ул. „Васил Левски“ №5, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

В имота се предвижда да бъдат разположени 2120 бр. фотоволтаични модула. Монтажът ще се извърши чрез директно машинно набиване на вертикални носещи колони от стомана в земята на дълбочина до 150 см.

За точката на присъединяване на фотоволтаичната централа към мрежата НН се очакват становища на „ЕРМ Запад“ ЕАД и ЕСО.

При реализацията на ИП няма да се формират отпадъчни води.

Дейността по производство на ел. енергия не предполага генериране на отпадъци. В случай, че при разчистването на терена се генерират излишни земни маси, същите ще се използват за уплътнение на терена. При необходимост от подмяна на фотоволтаичните панели, същите ще се връщат на производителя.

Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура - ФЕЦ граничи с път и в имота ще бъде оставен път за обслужване.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, б. „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Мястото на реализация на ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположената защитена зона, на 8,5 км разстояние, е BG0000508 "Река Скът" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.).

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до община Бяла Слатина и кметство с. Бърдарски геран.

/отговорено на 31.05.2023г./