Съобщение

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с мощност 577 kWp“, в п.и. с идент. 39846.605.65, м. „Край село“, земл. гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „Сънрайз 23” ООД, на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 577 kWp.

ИП ще се реализира в поземлен имот с идент. 39846.605.65, с обща площ: 7619 кв.м., трайното предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „пасище“, категория на земята: 7, в местност „Край село“, в землището на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца.

За постигане на общата мощност на ФЕЦ се предвижда да бъдат монтирани 1270 бр. фотоволтаични модула, генериращи постоянно напрежение. За повишаване на общата ефективност на електроцентралата, фотоволтаичните модули ще са свързани последователно в общо 42 стринга. Полученият от тях ток с постоянно напрежение ще се преобразува в такъв с променило напрежение 0.8 kV от 3 бр. трифазни инвертори. Трансформаторна станция ще преобразува напрежението от 0.8 kV, чрез повишаващ трансформатор в напрежение 20 kV.

Общата използвана площ от имота ще е приблизително 2810 кв.м.

Присъединяването на обекта е възможно да бъде извършено подземно чрез трасе на кабелна линия към подстанция в имот с идент. 39846.605.615.

Конструкцията на модулите ще се изпълни чрез плитко набиване и фундиране – набиване на дълбочина до 0,6 м. и използване на бетонови фундаменти, вкопани на 10 см. в съществуващата земна основа. Не се предвиждат взривни работи.

При изграждането и експлоатацията на обекта няма да се формират отпадъчни води.

При реализацията на ИП ще се генерират строителни отпадъци в минимални количества, които ще се управляват съгласно изготвен план за управление на отпадъците.

Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура - достъпът до имота ще се осъществява от югозапад по съществуваща улица и продължението й по ведомствен път.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, б. „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Съгласно изискванията на чл.4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС постъпилата документация е изпратена на директора на Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен (БДДР – Плевен) за изразяване на становище, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Предвид полученото в РИОСВ – Враца становище на БДДР – Плевен с изх. № ПУ-01-55-(1)/10.02.2023г.:

- реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРБ в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от горецитираното становище;

- реализирането на ИП е допустимо спрямо Програмата от мерки (ПоМ) за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в становището;

- реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките посочени в т.1 и законовите изисквания посочени в т.2 от горецитираното становище.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположените защитени зони са BG0000594 "Божия мост - Понора" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-262/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.41/18.05.2021г.) и BG0000487 "Божите мостове" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.).

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до община Криводол и БДДР-Плевен.

/отговорено на 13.02.2023г./