Съобщение

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман”, в поземлени имоти с идентификатори №№ 22023.89.1,  22023.89.2, 22023.89.47, 22023.89.49, 22023.89.51, 22023.89.53, 22023.91.94, 22023.91.96, 22023.91.664,  в землището на с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител:  Община Роман, гр. Роман, обл. Враца на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение предвижда да се извърши рекултивация на спряното от експлоатация общинско депо за твърди битови отпадъци, разположено в  поземлени имоти с идентификатори №№ 22023.89.1,  22023.89.2, 22023.89.47, 22023.89.49, 22023.89.51, 22023.89.53, 22023.91.94, 22023.91.96, 22023.91.664,  местност „Вълчов дол“,  землището на с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца. Депото се експлоатира от 1981г. Общата замърсена с отпадъци площ е 13,934 дка. Ще бъде извършена  рекултивация на площ от 9,458 дка включваща: прибутване на отпадъците и оформяне на тялото на депото, почистване на съседни замърсени терени, изграждане на газови кладенци и ребра, изграждане на отводнителна канавка, полагане на запечатващ слой, изграждане на мониторингова система, изпълнение на биологична рекултивация и последващ мониторинг.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 11, б. „б” - “инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (ИП невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Съгласно изискванията на чл.4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС постъпилата документация е изпратена на директора на Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен (БДДР – Плевен) за изразяване на становище, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Предвид полученото в РИОСВ – Враца становище на БДДР – Плевен с изх. № ОБ-7387-(1)/21.12.2018г., реализирането на инвестиционното предложение е допустимо:

-	спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016 – 2021г. на Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2 от настоящото становище;

-	спрямо мерките предвидени в ПУРН 2016 – 2021г. на Дунавски район.

Реализирането на ИП „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман”, в поземлени имоти с идентификатори №№ 22023.89.1,  22023.89.2, 22023.89.47, 22023.89.49, 22023.89.51, 22023.89.53, 22023.91.94, 22023.91.96, 22023.91.664,  в землището на с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител:  Община Роман не се очаква да доведе до значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 и нормативните изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположената защитена зона е BG0001014 „Карлуково” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.).

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона, по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до  Кметство с. Долна Бешовица и БДДР – Плевен.

/отговорено на 28.12.2018г./