Представено от „Лодекс Л” ЕООД предложение за „Добив на блокове от варовик, тип ,,Врачански камък”, от находище ,,Парапански камък”, находящо се в землищата на с. Царевец, и село Старо село, общ. Мездра, обл. Враца

Във връзка с внесено в РИОСВ- Враца уведомление от „Лодекс Л” ЕООД, за инвестиционно предложение (ИП) за „Добив на блокове от варовик, тип ,,Врачански камък”, от находище ,,Парапански камък”, находящо се в землищата на с. Царевец, и село Старо село, общ. Мездра, обл. Враца на основание чл.5, ал.1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация, се предвижда добив на блокове варовик, тип „Врачански камък“, от находище „Парапански камък“.

Добивът ще се осъществява чрез открит кариерен способ, включващ изцяло и единствено рязането на скалния масив с диамантено въже, без каквото и да е използване на взривни материали. Основни машини в кариерата ще бъдат:

- въжена резачка, режеща с безконечно диамантено въже с ел.задвижване.

- сонда за вертикално и хоризонтално пробиване, с цел прокарване на режещото диамантено въже.

- челен товарач за товарене на готовата продукция и отпадъчната скална маса

- багер с обратна кофа и рипер за отделяне на отрязяните части (ламели) от скалния масив.

- ел. компресори за сгъстен въздух.

- дизел агрегат-генератор за ел. ток.

- автосамосвал.

Допълнителното механооборудване е свързано със снабдяването на кариерата с промишлена вода, използвана при рязането на масива, изграждането на стопанство за ГСМ, ремонтно-механична работилница и необходимите санитарни и работни помещения за персонала.

Находище за подземни богатства, скално облицовъчни материали, „Парапански Камък“ има запаси и ресурси, в два контура, на площ общо 84.319, кв.м.

На основание развитието на единствено възможните (предвид минно-техническите условия) кариерни пътища, организиране на депо хумус и депо отпадъчна скална маса, съгласувано с Министерството на енергетиката, е дефиниран необходимия концесионен контур, ограничен от 20 (двадесет) гранични точки, в координатна система 1970 г, с площ общо 246.364, кв.м.

Контур 1 площ = 136804 кв.м		Контур-2 Площ = 109560 кв.м

1. 8547500.0 4689600.0			13. 8548855.0  4690367.4

2. 8547643.3 4689706.4			14. 8548963.1  4690492.4

3. 8547750.9 4689712.9			15. 8549067.7  4690478.9

4. 8547936.1 4689650.7			16. 8549053.5  4690362.0

5. 8548023.8 4689474.4			17. 8549070.7  4690265.6

6. 8548025.7 4689422.3			18. 8549242.3  4690085.3

7. 8547919.3 4689414.4			19. 8549180.8  4689975.3

8. 8547868.6 4689395.2			20. 8549011.4  4689930.9

9. 8547824.8 4689409.1

10. 8547767.6 4689387.3

11. 8547750.7 4689434.1

12. 8547500.0 4689341.7

За водоснабдяване на кариерата, в най-ниската част на площта ще се изгради басейн с водонепропусклив слой, с цел събиране на дъждовната вода, която ще се ползва като оборотна.

На практика от кариерата няма да изтичат производствени отпадъчни води.

При откривните работи, хумусния слой и част от откривката, ще се депонират на депо, отделно от предвиденото депо за отпадъчната скална маса. И двете депа ще се в рамките на концесионната площ, като материалите от тях ще се ползват при рекултивиране на иззетите пространства от находището. Не се очаква генериране на други отпадъци.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2, буква „а” – „кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение №1)” на Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), поради което на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС, подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Враца.

Съгласно изискванията на чл.4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС постъпилата документация е изпратена на директора на Басейнова Дирекция Дунавски район - Плевен (БДДР-Плевен) за изразяване на становище, относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения.

Предвид полученото в РИОСВ- Враца становище на директора на БДДР-Плевен (копие от което е предоставено на възложителя за съобразяване), ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021 и спрямо ПУРН 2016-2021; Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на определени условия и мерки, посочени в становището

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположените защитени зони са BG0001014 “Карлуково” и BG0000332 ,,Карлуковски карст”, определени по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г. на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.).

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона, по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

ІІІ. По отношение на изискванията на чл.22г, ал.4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ).

Когато ИП за дейности, пораждащи мини отпадъци, подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в ИП задължително се включва предложението за управление на минните отпадъци.

Съгласно изискванията на чл.7, ал.1, т.2 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци, е необходимо, заедно с информацията по чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, да се представи и план за управление на минните отпадъци, оформен като отделно приложение.

Копие от писмото е изпратено до община Мездра, кметствата на с. Царевец и с. Старо село, и БДДР-Плевен

/отговорено от РИОСВ-Враца на 10.07.2017г./