Представено от „Домен Сент Жорж” ООД уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на ново ябълково насаждение“ в имоти с №№ 010218, 010064, 010069, 010092, 010065, 010066, 010090, 010068, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца.

Във връзка с внесено  в РИОСВ-Враца уведомление от „Домен Сент Жорж” ООД, за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на ново ябълково насаждение“ в имоти с №№ 010218, 010064, 010069, 010092, 010065, 010066, 010090, 010068, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, на основание чл.5, ал.1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение представлява изменение и допълнение към ИП „Създаване на ябълково насаждение с площ от 57,53 дка, закупуване на земеделска техника и оборудване, и изграждане на система за капково напояване и автоматизация” в имот № 039032, земл. с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: „Домен Сент Жорж” ООД, за което има постановено Решение № ВР-32-ПР/2016г. от 23.12.2016г. на директора на РИОСВ-Враца „да не се извършва ОВОС“.

Реализацията на новото ИП се налага, т.к. в хода на реализирането на проекта, за който е издадено Решение № ВР-32-ПР/2016г., са установени проблеми, свързани с пригодността на някои терени съставляващи имот № 039032, находящ се в м. „Малката”, земл. с. Долна Бешовица. Това налага замяната на непригодните терени от имот № 039032 с имоти с №№ 010218, 010064, 010069, 010092, 010065, 010066, 010090, 010068, находящи се в м. „Маньов дол“, земл. с. Долна Бешовица.

Съгласно представената документация, имотите предмет на новото ИП са с обща площ от 25,991 дка, всички с начин на трайно ползване „нива“ и  категория на земята „четвърта“.

За създаване на ябълковото насаждение се предвижда почистване на парцелите от храсти и плевели, и подготовка на почвата за засаждането на дръвчетата. Поддържането на насаждението ще се извършва с подходяща земеделска техника и оборудване, които ще бъдат закупени. Ябълковият масив ще се напоява чрез капкуване, чрез изграждане на система за капково напояване и автоматизация.Системата за капково напояване ще се захранва от собствен водоем, захранван от р. Косматица, за което на възложителя е издадено Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект от директора на БДДР-Плевен.

ИП не е свързано с формиране на отпадъчни води.

Очаква се генериране на растителни отпадъци, които ще се смилат и ще се ползват за естествено наторяване на насаждението.

Инвестиционното предложение представлява изменение на инвестиционно предложение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т.2 и самостоятелно попада в обхвата на т.1, буква „в” – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи”на Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), поради което подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Враца.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположените защитени зони са BG0001014 “Карлуково”, определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г. на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.) и BG0000332 „Карлуковски карст“, определена по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-788/29.10.2008г на МОСВ, ДВ бр. 105/2008г.

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зони, по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до община Роман и кметство с. Долна Бешовица

/отговорено от РИОСВ-Враца на 10.05.2018г./