СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с внесено в РИОСВ – Враца от инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с мощност 935 Кw и ЗРУ 20 Кv (трафопост), монтирана в имот с № 07418.202.4, местност „Бабките“, с. Бърдарски геран“, община Бяла Слатина, област Враца, с възложител: „СОЛАР ЕНЕРДЖИ 2000“ ЕООД, с. Средец, община Опан, област Стара Загора, на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация:

Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация в собствен п. и. с № 06598.12.2, на площ от 11 292 кв.м., в местност „Бабките“, с. Бърдарски геран“, община Бяла Слатина, област Враца. Трайното предназначение на територията е „урбанизирана“, начин на трайно ползване“за стопански двор“.

Инсталираната мощност на парка се предвижда да бъде около 935 КВт.

За реализацията на ИП се предвижда монтаж на 1782 бр. фотоволтаични панели, 3 бр. инвертори 250 кVА, 1 бр. инвертор с максимална мощност 250 Кw, 1 бр. инвертор 185 кVА.

Свързването на модулите към стринг ще се извършва посредством монтирани към тях фабрични кабели със стандартни куплунги. Определянета на броя модули към стринг ще се извършва от специализиран софтуер.

За обекта се предвижда монтаж на фотоволтаична система с панели, разположени върху специална конструкция на терена  с вграден механизъм за следене на слънцето. Насочването на модулите се реализира на базата на измерените стойности на слънчевата радиация или чрез контролер, конфигуриран за конкретното местоположение на всеки тракер.

Произведената електроенергия от ФВеЦ ще постъпва в табло, където са предвидени защити за инверторите от късо съединение, преторарвани или пренапрежение и оттам в табло НН на закрита разпределителна уредба.

За реализацията на обекта не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура.

По време на строителството не се предвижда използването на природни ресурси.

По повод гореизложеното, възложителят е уведомен, че инвестиционно предложение попада в обхвата т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 на ЗООС - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1). В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

Компетентен орган за  произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Враца, в съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Мястото на реализация на ИП - п.и. с идентификатор 07418.202.4  по КККР на с.Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада  в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 "Река Скът" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007г.) - на около 7400 м от обекта.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал.  4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Копие от писмото е изпратено до: община Бяла Слатина и кметство с.Бърдарски геран.

/отговорено от РИОСВ-Враца на 24.06.2022 г./