СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с внесено в РИОСВ – Враца от инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) с мощност 3122 кW“, в поземлен имот № 77493.65.14, местност „Черният дол“, землището на с. Хубавене, общ. Роман, област Враца, с възложител:  „ПИ ЕС КОНТРАКТ“ ЕООД, гр. София, на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждане на фотоволтаична централа (ФвЕЦ) с мощност 3 122 кW в п.и. №77493.65.14 с площ 28091 кв. м, местност „Черният дол“, в землището на с. Хубавене, община Роман, област Враца. Трайното предназначение на територията е „земеделска“, начин на трайно ползване „гори и храсти в земеделска земя“, категория на земята – 8.

Фотоволтаичните модули ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия на базата на фотоелектричен ефект. Модулите ще генерират постоянно напрежение. Специални преобразуватели ще преобразуват постояннотоковите параметри в променливотокови, като по този начин изходните параметри ще се съвместят с електроразпределителната мрежа. Планира се разполагането на 5 676 монокристални фотоволтаични модула с обща мощност 3122 кW, които ще бъдат монтиране върху статични конструкции. Предвидено е използването на горещопоцинкована набивна конструкция, като металните шипове , с които същата ще се фиксира към земята ще се набиват на дълбочина от 0.8 м.

По време на строителството не се предвижда използването на природни ресурси.

При изграждането и експлоатацията на съоръжението не се очаква да се генерират отпадъци. При експлоатация на съоръжението няма да се формират отпадъчни води.

Експлоатацията на съоръжението не е свързана с емисии на вещества при които се осъществява или е възможен контакт с води. Не се предвижда използване на опасни химични вещества.

По повод гореизложеното, възложителят е уведомен, че инвестиционното предложение попада в обхвата т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 на ЗООС - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1). В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

Компетентен орган за  произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Враца, в съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

Съгласно изискванията на чл. 4 „а“, ал. 1 от Наредбата за ОВОС постъпилата документация е изпратена на Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” - Плевен за становище, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ)  и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

След направената справка се установи, че мястото на реализация на ИП - ПИ с идентификатор 77493.65.14 по КККР на с. Хубавене, общ. Роман, област Враца, не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и не попада в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.).

Най-близо разположените защитени зони, на отстояние около 2,7 км. са  BG0000166 BG0000374 "Бебреш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1048/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.21/12.03.2021 г.) и BG0001014 "Карлуково" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-329/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 53/2021 г.).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал.  4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След направената справка в регистъра на вековните дървета в България, се установи, че в имота, където ще се реализира настоящото ИП няма "вековни или забележителни" дървета обявени по реда на Глава Пета от ЗБР.

Копие от писмото е изпратено до  община Роман, кметство с. Хубавене и БДДР.

/отговорено от РИОСВ-Враца на 04.11.2022 г./