СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с внесено в РИОСВ – Враца от инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 06598.12.2“, в землището на с. Брусен, община Мездра, област Враца, с възложител „ДАНИ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Враца, на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 06598.12.2, на площ от 16 800 кв.м., в землището на с. Брусен, община Мездра, област Враца.

Инсталираната мощност на парка се предвижда да бъде около 1000 кWр.

За реализацията на ИП се предвижда използването на цялата площ на имота. Всички дейности ще се извършват в границите на имота и ще се свързани с основания предмет. Фотоволтаичните модули, около 1850 бр., ще бъдат монтирани върху готови наземни конструкции с наклон 25 градуса, закрепени за земята посредством пневматично забити пирони. Предвиждат се изкопи с дълбочина  1 м. за полагане на кабели, свързващи стринговите инвертори с трансформатирния пост.

При изкопните работи няма да се генерират излишни земни маси. Не се планира използването на взрив. ИП не предвижда водоснабдяване и присъединяване към канализационната мрежа. При изграждане и експлоатация на съоръжението не се очаква формиране на отпадъчни води.

Не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура.

По време на строителството не се предвижда използването на природни ресурси.

Формираните отпадъци при изграждането и експлоатацията на ФВЦ ще се събират и предават по съществуващата в гр. Мездра схема.

Експлоатацията на съоръжението на е свързана с отделяне на вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води на приоритетни и/или опасни вещества. Не се предвижда използване на опасни химични вещества при строежа и експлоатацията на ФЕЦ.

Във връзка с гореизложеното, възложителят е уведомен, че инвестиционното предложение попада в обхвата т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

Компетентен орган за  произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Враца, в съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

Възложителят е информиран, че съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС, постъпилата документация е изпратена на Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район”, за изразяване на становище, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ)  и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Съгласно полученото в инспекцията становище на БДДР - Плевен, реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания посочени становището.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Мястото на реализация на ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в обхвата на защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Копие от писмото е изпратено до: община Мездра, кметство с. Брусен и БДДР – Плевен.

/отговорено от РИОСВ-Враца на 09.03.2022 г./